## Slide 1
项目1
城市轨道交通行车组织
城市轨道交通行车组织入门

## Slide 2
教学
目标
1
了解城市轨道交通的特点及其对城市轨道交通行车组织工作的要求
>
>
2
了解城市轨道交通的特点及其对城市轨道交通行车组织工作的要求
3
掌握主要行车设备的功能
4
了解城市轨道交通行车组织工作的原则
5
熟悉各行车人员的工作任务

## Slide 3
认识城市轨道交通系统
1

## Slide 4
掌握城市轨道交通的概念
城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道交通系统、市域快速轨道系统等。
1-1

## Slide 5
了解城市轨道交通的特点
与其他城市公共交通方式相比较, 城市轨道交通具有无可比拟的优势, 主要体现在运能大、速度快、能耗低、污染少、可靠性高、舒适性好和占地面积少等方面。
01
02
03
04
线路固定，采用轨道结构进行承重和导向
大型地下铁道系统的高峰小时单向运输能力可达6 万~ 7 万人次。
最高运行速度能达到100 km / h, 旅行速度基本可达到35 ~45 km / h
采用了多项高新技术，使得每位乘客的平均能耗远远低于其他任何一种城市交通方式。
轨道导向
运能大
速度快
能耗低
1-2

## Slide 6
了解城市轨道交通的特点
与其他城市公共交通方式相比较, 城市轨道交通具有无可比拟的优势, 主要体现在运能大、速度快、能耗低、污染少、可靠性高、舒适性好和占地面积少等方面。
05
06
07
08
一般均采用电力牵引方式，没有废气污染；以内燃动车组列车，大运量集团化运输，污染也较少。
与地面交通隔离；地下隧道受气候条件影响较小；采用先进的信号安全系统来确保列车运行安全。
主要表现在环境质量与拥挤度两个方面
大量采用立交形式, 而大大减少了城市土地的占用,；大量采用立交形式, 而大大减少了城市土地的占用；使得沿线土地得到有效利用和开发
污染少
可靠性高
舒适性好
占地面积少
1-2

## Slide 7
熟悉城市轨道交通系统的主要行车设备
2

## Slide 8
车辆
车辆是城市轨道交通系统完成乘客运输任务的工具，同时也是整个城市轨道交通系统中最关键、技术含量高且集中的机电设备。
2-1
客车
城市轨道交通车辆的类型不同，其技术参数也不同，但其结构基本相同。一般城市轨道交通车辆的组成为：车体、车门、车钩缓冲装置、转向架、制动装置等。
上海高速磁悬浮列车

## Slide 9
车辆
车辆是城市轨道交通系统完成乘客运输任务的工具，同时也是整个城市轨道交通系统中最关键、技术含量高且集中的机电设备。
2-1
工程车
在城市轨道交通车辆中还有一种工程车辆，它的作用是维护线路设备设施，并承担突发事件处理、事故救援工作。按照用途不同可分为内燃机牵引车、轨道牵引车、接触网线车、起重车、清扫车、平板装卸车等。
带受电弓的工程车

## Slide 10
线路
线路是城市轨道交通系统车辆和列车运行的基础设施，它不仅确定了列车在城市三维空间的走向，而且是城市轨道交通安全、快速运行的前提条件。
2-2
正线
正线是贯穿所有车站、区间，供车辆载客运营的线路
辅助线
辅助线是为了保证正线运行，合理调度列车，为空载列车提供折返、停放、检查、转线及出入车辆段而配置的线路。辅助线包括折返线、临时停车线、渡线、车辆段出入线、联络线等。
车场线
车场线是车辆检修作业用的线路，行车速度较低，线路标准只是满足场区作业要求。

## Slide 11
线路
轨道是城市轨道交通系统线路的重要组成部分。轨道是作为一个整体结构，铺设在路基之上，直接承受列车车辆及其荷载的巨大压力，对列车运行起着导向作用的一组设备。轨道一般由道床、轨枕、钢轨、联结零件、防爬器等组成
2-2

## Slide 12
车站
车站是是列车到发、通过、折返、临时停车的场所。
2-3
对于城市轨道交通运营方而言，车站是是列车到发、通过、折返、临时停车的地点；
对于乘客而言，车站是其上下车、换乘的场所，还具有购物、集聚的功能；
对于城市而言，车站往往具有城市景观等一系列功能。

## Slide 13
车辆段
车辆段是城市轨道交通系统中对车辆进行运营管理、停放、维修及保养的场所。一般情况下，一条线路可设置一个车辆段。线路长度超过20km时，为了有利于运营和分担车辆的检查清洗工作量，可在线路的另一端设停车场，负责部分车辆的停放、运用、检查和整备工作。
2-4
检修车辆段
检修车辆段用于列车的检修工作，根据其检修作业范围可分为架(厂) 修段和定修段。
运用停车场
运用停车场要负责段属车辆的停放、列检和乘务工作。

## Slide 14
车辆段
2-4
车辆段的主要业务包括：
（1） 列车在段内调车、停放、日常检查，一般故障出来和清扫洗刷；
（2） 车辆的技术检查、月修、定修、架修和临修试车等作业；
（3） 列车回段折返乘务司机换班；
（4） 内设备和机具的维修及调车机车的日常维修工作；
（5） 紧急救援抢修队和设备。

## Slide 15
供电系统
城市轨道交通系统是电力驱动的系统，因此其电力系统是列车运行的动力来源。保证电力系统运行正常，是行车组织工作的关键任务之一。
2-5

## Slide 16
信号系统
1.信号系统组成
2-6
城市轨道交通信号系统通常由列车运行自动控制系统(ATC)和车辆段信号控制系统两大部分组成，于实现列车进路控制、列车间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理等。

## Slide 17
信号系统
2.ATC系统
列车运行自动控制系统（ATC）包括列车自动防护（ATP）、列车自动驾驶（ATO）及列车自动监控（ATS）三个系统，简称“3A”。
2-6

## Slide 18
信号系统
2.ATC系统
ATC系统具有以下5个功能。
2-6
ATS 功能
可自动或由人工控制进路, 进行行车调度指挥, 并向行车调度员和外部系统提供信息
联锁功能
管理进路、道岔和信号的控制, 将进路、轨道电路、道岔和信号的状态信息提供给ATS 和ATC 功能
列车检测功能
一般由轨道电路或计轴设备完成
ATP/ ATO 功能
ATP/ ATO 轨旁功能、ATP/ ATO 传输功能和ATP/ ATO 车载功能。
PTI 功能
向ATS 报告列车的识别信息、目的号码和乘务组号和列车位置数据, 以优化列车运行

## Slide 19
信号系统
3.车辆段信号控制系统
2-6
车辆段信号控制系统设一套联锁设备，用以实现车辆段的进路控制，并通过ATS车辆段分机与行车指挥中心交换信息。车辆段联锁设备前期采用6502电气集中联锁，近来均采用计算机联锁

## Slide 20
通信系统
2-7
城市轨道交通的通信系统包括：
（1） 光纤数字传输系统；
（2） 电话交换系统；
（3） 闭路电视监控系统；
（4） 无线通信系统；
（5） 车站广播系统。

## Slide 21
了解城市轨道交通系统对行车组织工作的要求
3

## Slide 22
定义
城市轨道交通行车组织就是采用各种技术手段，保证列车运行系统、客运服务系统、检修保障系统的专业设置和设备的正常、合理运转，从而实现安全、舒适、快速、准时、便利的运送乘客，以达成乘客出行的需要。
3
安全性要求高
城市轨道交通地下部分隧道空间小，行车密度大，故障排除难度大，若发生事故难以救援，损失将非常严重
通过能力大
不设站线，进站列车均停在正线上，先行列车停站时间直接影响后续列车接近车站
可靠性高
城市轨道交通隧道净空小，且装有带电的接触轨或接触网，行车时不便维修和排除设备故障
自动化程度高
采用自动化程度高的先进技术设备，以减少工作人员，并减轻他们的劳动强度
限界条件苛刻
室外设备及车载设备，受土建限界的制约，要求设备体积小，同时必须兼顾施工和维护作业空间
城市轨道交通隧道净空小，且装有带电的接触轨或接触网，行车时不便维修和排除设备故障

## Slide 23
了解城市轨道交通系统的行车组织特点
4

## Slide 24
城市轨道交通对行车组织工作的5大要求，决定了城市轨道交通行车组织工作必须具备以下5大特点
4
有完善的列车速度监控功能
所承担的客运量巨大，对行车间隔的要求远高于铁路，最小行车间隔达到120s甚至更小。
联锁关系较简单
联锁设备的监控对象少，除折返站外全部作业均为乘客乘降，非常简单。
联锁技术要求高
把联锁关系和ATP编/发码功能结合在一起，且包含一些特殊的功能，如扣车、自动折返。
车辆段独立采用联锁设备
车辆段类似于铁路区段站的功能，包括列车编解、接发列车和频繁的调车作业，线路较多，道岔较多，信号设备较多，一般独立采用一套联锁设备
行车调度自动化
水平高
调度系统中通常包含自动排列进路和运行自动调整的功能，自动化强度高，人工介入极少
城市轨道交通隧道净空小，且装有带电的接触轨或接触网，行车时不便维修和排除设备故障

## Slide 25
认识城市轨道交通的主要行车人员
5

## Slide 26
了解行车组织机构及组织原则
行车调度工作采用“高度集中、统一指挥、逐级负责”的原则。
行车组织工作由行车调度员、车站值班站长、客车司机、车辆段调度员完成，实行“行车调度员—司机”二级管理，车站值班站长、车辆段调度员辅助行车工作。
5-1
控制中心值班主任
行车调度员
车站值班站长
车辆段调度员
派班员
行车值班员
车辆检修调度员
站务员
客车司机
车长
调车员 ， 调车司机
工程车司机
信号楼值班员

## Slide 27
熟悉主要岗位工作人员的职责
1.行车调度员
行车调度员是列车运行的组织者和指挥者，担负着指挥列车运行、贯彻，安全生产、实现列出运行图、完成运输计划的重要任务。
5-2
行车调度员的主要职责
（1）组织指挥各部门、各工种严格按照列车运行图的规定和要求行车。
（2）组织列车到发和途中运行、监控列车行车和设备运转状况。
（3）据客流变化，及时调整列车开行计划。
（4）列车晚点、运行秩序紊乱时，应通过自动或人工调度，尽快恢复按图行车。
（5）发生行车事故时，应按照规定立即向上级和有关部门报告，迅速采取救援措施，最，限度减少人员伤亡、降低事故损失、防止事故升级，及时恢复列车的正常运行。
（6）安排各种检修施工作业，组织施工列车开行。
行车调度员采用的运行调整方法
（1）始发站提前或推迟发出列车；
（2）加开停运列车，备用列车替换或变更列车运行交路；
（3）组织列车加速运行，恢复正点；
（4）组织车站加速作业，压缩停站时间；
（5）组织列车不停车通过某些车站；
（6）组织列车在具备条件的中间站折返运行；
（7）扣车；
（8）调整列车运行时间间隔。

## Slide 28
熟悉主要岗位工作人员的职责
2.车站值班站长
车站行车组织工作主要是严格遵守城市轨道交通技术管理规程、车站行车工作细则等有关规定，按一定程序进行的一系列接发列车作业，由车站值班站长统一指挥。
5-2
值班站长服从行车调度员的生产指挥；
当车站发生设备故障或紧急情况时担任事故处理主任，组织指挥现场人员按照应急处理预案的要求进行处理。

## Slide 29
熟悉主要岗位工作人员的职责
3.行车值班员
行车值班员主要负责车站的行车工作，包括监控列车运行情况，管理行车备品，监控车站各类设备运行状态，进行施工管理，接收、传达和执行调度命令，将各类信息向相关部门汇报等。
5-2

## Slide 30
熟悉主要岗位工作人员的职责
4.客车司机
车辆段根据列车配置数和运行图的要求配置若干司机组，由司机长进行指挥。客车司机负责列车的运行工作，依据列车运行计划的要求，根据行车调度员的指示、命令完成列车驾驶，并使列车在各车站完成乘客乘降作业。
5-2
主要职责如下：
（1） 按运营图的要求安全、快速、准点地驾驶列车，负责客车在正线上的运营；
（2） 配合段内的车辆调试、验收、保养等工作。

## Slide 31
熟悉主要岗位工作人员的职责
5.车辆段调度员
车辆段调度员包括车场调度员、信号楼调度员、车辆检修调度员和派班员等。
5-2
车场调度员
（1）统一指挥车连段内的行车组织工作；
（2）全面负责组织实施客运、机车车辆转轨和去送作业；
（3）组织实施调试作业、列车出入车辆段作业车场；
（4）合理科学地调配人员、机车车辆；
（5）协调安排车辆段内行车设备、消防设备及库房设备的检修维护。
信号楼调度员
（1）接收并执行行车调度员的接发列车、调车作业计划；
（2）负责车辆段内行车指挥、进路排列和列车接发工作；
（3）操控微机设备，实现微机联锁设备的功能
车辆检修调度员
（1）全面负责车辆的计划维修、故障抢修、事故处理、调试、改造作业安排及组织实施，监视所有车辆技术状态，提供运行图所规定的列车数上线服务，并确保其状态良好，符合有关规定。
（2）负责车辆检修内务管理及协调、调配车辆部各中心的生产任务。
派班员
（1）安排司机出勤、退勤；
编制、实施司机的排班计划；
遇突发事件时及时调整交路，安排好司机的出勤、派班工作；
（2）负责与车辆检修调度员交接检修及运用列车、与出/退勤司机交接运营列车，向行车调度员通报司机的配备情况；
（3）协助乘务中心主任管理司机日常事务，检查落实各项管理制度和作业安全规定。
调车员
车辆段调车作业时，调车员负责机车车辆移动的现场指挥，通常由工程车司机或副司机担任。

## Slide 32
思考题
（1） 城市轨道交通的主要行车设备有哪些？在行车中起什么作用？
（2） 简述城市轨道交通行车组织的特点。
（3） 行车组织工作的原则是什么？
（4） 行车组织工作由哪些岗位的人员完成？管理模式怎样？
（5） 谁是调度区段的最高负责人？他的职责是什么？
（6） 运营线、车站、车辆段、列车的行车工作分别由谁进行指挥？
（7） 客车司机需要具备什么条件？
（8） 客车司机的主要职责是什么？