## Slide 1
城市轨道交通行车组织
正常情况下的行车组织
项目5

## Slide 2
教学
目标
1
知道城市轨道交通行车运行组织方式、行车组织原则
>
>
2
熟悉不同列车运行组织方式下的行车组织方法
3
熟悉列车驾驶模式及各种驾驶模式的运用，掌握不同列车驾驶模式下的行车凭证。
4
能理解正常情况下的行车组织工作

## Slide 3
认识城市轨道交通行车组织方式和原则
1

## Slide 4
城市轨道交通行车组织方式
1-1
城市轨道交通行车组织基本上只从事列车运行组织和接发车两项工作，主要由控制中心和车站两级完成。
目前，城市轨道交通的信号系统普遍采用ATS系统，所以车站原则上不办理接发车作业，中央控制中心和车站可对列车运行状况进行监视。只有当信号联锁故障，需要人工排列进路组织列车运行及列车退行等特殊情况时，才办理接发车作业。

## Slide 5
城市轨道交通行车组织原则
1-2
小贴士
1.车辆段行车作业内容
（1）在ATC系统正常情况下，客车以ATO模式驾驶，司机需要在客车出库或交接班时输入乘务组号。
（2）在ATS有计划运行图时，客车进入正线运行时自动接收目的地及车次信息；在没有ATS计划运行图时，客车在正线运行时，司机或者行车调度员输入目的地码和车次信号信息。
（3）行车时间以北京给时间为准，从零点为界，零时以前办理的行车手续，零时以后仍视为有效。
（4）正常情况下，正线上司机评车载信号显示或者行车调度员的命令行车，按运营时刻表和DTI显示时分掌握运行及停站时间。

## Slide 6
城市轨道交通行车组织原则
1-2
小贴士
1.车辆段行车作业内容
（5）在非常张情况下，司机应严格掌握进出站、过岔、线路限制等特殊运行速度。
（6）客车在运行中，司机应该在前端驾驶；推进运行时，则以地面信号和调车专用电台为主，手信号旗为辅。
（7）调度电话、站车无线电话用于行车联系工作，须使用标准用语。
（8）客车司机可以使用客车广播系统向乘客进行信息广播。遇到信息广播故障时，
可以使用人工广播；若人工广播也不能使用，则报告行车调度员，按行车调度员的指示办理。

## Slide 7
调度集中控制下的行车组织
2

## Slide 8
了解行车指挥自动化系统的功能
2-1

## Slide 9
了解行车指挥自动化下的行车组织工作
2-2

## Slide 10
熟悉列车运行控制模式
2-3
ATO模式
（1）本模式是在司机监视下的自动驾驶模式。
（2）除发车需要司机确认外，不需司机操作。
（3）门控制方式：自动开门 ，自动关门；自动开门，人工关门；人工开门，人工关门。
SM模式
（1）本模式在ATO设备故障，但车载和轨旁ATP设备良好的情况下使用。本模式的特点是：列车由司机驾驶，列车的运行安全由ATP子系统保障。
（2）司机操纵列车进入ATP监控下的人工驾驶模式后，ATP监控列车运行速度，列车的监控、运行、制动及开关门和屏蔽门在车载ATP系统的监督下由司机操作。

## Slide 11
熟悉列车运行控制模式
2-3
RM模式
（1）在联锁设备故障情况下，本模式作为降级运行模式投入使用。
（2）进入本模式后，司机对列车运行完全负责。通常列车的运行速度不超过25 km/h。
URM模式
（1）本模式在车载ATP设备故障状态下运用，ATP将不对列车运行起监控作用。
（2）在接到通知后，司机必须用特殊钥匙才能进入本模式。进入本模式开始行车后，列车的运行安全完全由行车调度员、车站值班员和司机共同保证。

## Slide 12
熟悉列车运行控制模式
2-3
原驾驶模式 | 转 换 后 驾 驶 模 式 |  |  | 
 | ATO自动驾驶模式 | ATP监控下的人工驾驶模式 | 限制人工驾驶模式 | 非限制人工驾驶模式
ATO自动驾驶模式 |  | 无论列车处于运行或停车状态，司机都可使列车立刻处于该模式 | 正线需停车后人工转换；在出入段/场线转换轨，当速度低于25km/h时可不停车转换。 | 驾驶员确认列车停车后，使用ATC切除开关切除ATC
ATP监控下的人工驾驶模式 | 列车处于运行（满足一定条件下）或停车状态，司机均可使列车处于该模式 |  | 正线需停车后人工转换；在出入段/场线转换轨，当速度低于25km/h时可不停车转换 | 驾驶员确认列车停车后，使用ATC切除开关切除ATC
限制人工驾驶模式 |  | 列车获得定位并接收到正确的移动授权后，自动转换为该模式 |  | 驾驶员确认列车停车后，使用ATC切除开关切除ATC
非限制人工驾驶模式 |  |  | 车载ATP设备可用时，列车停车后，驾驶员将ATC切除开关恢复至ATC正常位 | 

## Slide 13
调度监督下的行车组织
3

## Slide 14
认识调度监督
3-1
1.了解调度监督的功能
调度监督是一种行车调度员能监督现场设备和列车运行状态，但不能直接进行控制的远程监控设备。城市轨道交通使用调度监督的主要时机是：TAS系统故障或者新线信号系统尚未调试完成时，此时的行车方式是在调度监督下的半自动控制方式。
调度监督的主要功能有：
（1）显示各车站出站信号机开闭、区间闭塞、列车运行状态、到站车次电能信息；
（2）存储和打印列车运行时刻和出站信号机开放时刻等运行资料。

## Slide 15
认识调度监督
3-1
2.掌握调度监督下的半自动行车组织方式
（1）利用车站信号控制系统具有的联锁功能，车站行车值班员可对进路排列、道岔转换、信号开放实行人工操作；
（2）控制中心可实时反映进路占用、信号机道岔等的工作状态，对进路上的列车进行监护；
（3）控制中心可存储信号开放时刻、道岔动作、列车运行等各类运行资料，可根据需要调用；
（5）车站可根据中央指令对列车运行进行调整；
（6）计算机会自动绘制或人工绘制列车实际运营图。

## Slide 16
在控制中心和车站间转换控制权
3-2
1.控制权的下放
（1）调度集中设备对所控制的道岔或信号不能控制时；
（2）调度集中设备表示盘失去复示作用或不能正确复示时；
（3）停止使用超速防护自动闭塞法时；
（4）整修设备时；
（5）清扫道岔时；
（6）在行车及调车作业时，发生了必须由现场办理的情况时。

## Slide 17
在控制中心和车站间转换控制权
3-2
2.接收控制权的作业程序
接受调度命令
核对列车运行计划
确认列车车次、车号及运行位置
检查控制台显示状态
确认按钮在非使用状态
适时破封按下“站控”按钮，接收控制权

## Slide 18
在控制中心和车站间转换控制权
3-2
1.上交控制权的作业程序
适时抬起“站控”按钮，上交控制权
接受调度命令
核对列车运行计划
确认列车车次、车号及运行位置
检查控制台显示状态
确认除“站控”按钮以外的其他按钮在非使用状态
通知信号人员加封。（使用单元控制台的车站需办理此项作业）

## Slide 19
在控制中心和车站间转换控制权
3-2
2.相关注意事项
（1）必须接收行车调度员的书面命令。
（2）检查控制台时，主要检查扣车、自动、自动折返、引导、站间闭塞、总人解、道岔单锁等按钮未在使用状态。
（3）有进路车站上交控制权时，应在确认进路已解锁，或进路未排列，或已排列完成（白光带建立且信号开放）后，方可抬起“站控”按钮上交控制权。

## Slide 20
进路的办理与取消
3-3
1.进路办理
原则：“四看四记准”（一看运行图——记准车次、进路、开点。二看运用计划——记准表号、车组号。三看《行车日志》——记准闭塞要素。四看控制台——记准联锁关系、其他列车运行位置。）
单独办理一条进路的作业程序 办理自动进路的作业程序
2）单独办理一条进路的作业程序
接收控制权后，与列车运行计划进行核对
用进路始、终按钮排列进路
进路建立、防护该进路的信号机开放、排列进路表示灯熄灭，进路办理完成。
接收控制权后，与列车运行计划进行核对
按下（或点击）自动（或自动折返）按钮，设备根据列车运行自动排列正线进路或折返进路。

## Slide 21
进路的办理与取消
3-3
2.进路取消
1）接近区段无车占用，单独取消一条进路的作业程序
2）单独办理一条进路的作业程序
与运行计划进行核对，确定需取消的进路
按下“总取消”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
白光带熄灭，进路取消防护该进路的信号机关闭、进路完成
2）接近区段无车占用，取消自动进路的 作业程序
与运行计划进行核对，确定需取消的进路
按下“总取消”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
防护该进路的信号机关闭、进路白光带熄灭，进路取消完成
抬起相应“自动”按钮

## Slide 22
进路的办理与取消
3-3
2.进路取消
3）接近区段有车占用，单独取消一条进路的作业程序
2）单独办理一条进路的作业程序
与运行计划进行核对，确定需取消的进路
通知被取消进路列车司机，确认列车停稳并设法通知司机禁止动车
按下“总取消”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
防护该进路的信号机关闭
破封（或输密码）后按下“总人解”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
进路白光带熄灭，进路取消完成

## Slide 23
进路的办理与取消
3-3
2.进路取消
4）接近区段有车占用，取消自动进路的作业程序
2）单独办理一条进路的作业程序
与运行计划进行核对，确定需取消的进路
通知被取消进路列车司机，确认列车停稳并设法通知司机禁止动车
抬起相应“自动”按钮
按下“总取消”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
防护该进路的信号机关闭
破封（或输密码）后按下“总人解”按钮，按钮表示灯亮灯后，按下相应进路“始端”按钮
进路白光带熄灭，进路取消完成

## Slide 24
进路的办理与取消
3-3
5）相关注意事项
（1）若进路由两部分组成，则先取消靠近列车一端的进路，再取消另一段进路。
（2）如果接车进路由两部分组成，则先取消远离车站一端的进路，再取消另一端进路。
（3）如果发车进路由两部分组成，则先取消靠近车站一端的进路，再取消另一端进路。
（4）抬起“自动”按钮前，必须确认进路已排列完毕，不能在进路排列过程中抬起“自动”按钮。
（5）需取消自动并变更进路方向时，可提前在按自动进路方向运行的最后一列车的进路排列完成后，抬起“自动”按钮，待列车过后进路可自行解锁。
（6）接近区段有车占用情况下取消进路，不能直接使用“总人解”按钮和相应进路“始端”按钮进行操作。

## Slide 25
调度命令的接收、转抄作业
3-4
1. 调度命令的接收/转抄作业要求
接受书面或口头命令时，除需要填写在固化格式命令纸上的以外的其他调度命令、通知等，均要直接填写在《调度命令登记簿》内，然后再进行转抄。
抄收命令时，要边抄写边复诵，若未听清命令内容，要立即向行车调度员进行询问，严禁臆测命令内容。
抄收命令时要做到不漏抄、不缺项，抄完后核对检查。

## Slide 26
调度命令的接收、转抄作业
3-4
2.交递调度命令的办理程序
抄收命令后，内勤通过与行车调度员联系、查看列车运行图核对运行计划，明确调度命令、行车凭证所涉及的车次及到发时刻。
内勤核对调度命令、行车凭证内容（手写体内容全部要进行核对），确保行车凭证与行调布置意图的准确。
内勤通过观察控制台核对列车运行位置，掌握调度命令、行车凭证交递时机。
外勤通过阅读调度命令内容、查看列车运行图与内勤共同核对运行计划，准确了解调度命令、行车凭证的内容和意图，明确列车车次车号，核对调度命令、行车凭证中手写内容是否准确。
外勤通过观察控制台与内勤核对列车运行位置，掌握调度命令、行车凭证转交时机。
外勤与司机核对列车车次，确认无误后将调度命令、行车凭证转交司机，并向司机说明作业内容。

## Slide 27
调度命令的接收、转抄作业
3-4
2.交递调度命令的办理程序
抄收命令后，内勤通过与行车调度员联系、查看列车运行图核对运行计划，明确调度命令、行车凭证所涉及的车次及到发时刻。
内勤核对调度命令、行车凭证内容（手写体内容全部要进行核对），确保行车凭证与行调布置意图的准确。
内勤通过观察控制台核对列车运行位置，掌握调度命令、行车凭证交递时机。
外勤通过阅读调度命令内容、查看列车运行图与内勤共同核对运行计划，准确了解调度命令、行车凭证的内容和意图，明确列车车次车号，核对调度命令、行车凭证中手写内容是否准确。
外勤通过观察控制台与内勤核对列车运行位置，掌握调度命令、行车凭证转交时机。
外勤与司机核对列车车次，确认无误后将调度命令、行车凭证转交司机，并向司机说明作业内容。

## Slide 28
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
超速防护自动闭塞法
超速防护自动闭塞法是指将区间划分为若干个闭塞区段，借助列车自动防护系统（ATP）和列车驾驶系统（ATO）自动完成闭塞功能的行车组织方式。
闭塞区间划分（固定闭塞及准移动闭塞技术）
闭塞区间划分（固定闭塞及准移动闭塞技术）
1）闭塞区间划分
采用固定闭塞技术和准移动闭塞技术的线路为：信号机或分界标与同方向相邻的信号机或分界标间。
采用移动闭塞技术的线路为：列车防护区域由列车长度及其前后防护距离组成。
2）列车占用区间的行车凭证
车载信号设备的显示。

## Slide 29
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
进路闭塞法
1）闭塞区间划分
同方向相邻信号机间如图5-3所示。
2）连续式通信级或点式通信级超速防护自动闭塞变更为进路闭塞
（1）确认列车运行位置，核对列车车次。
（2）确认屏蔽门关闭且锁紧或已进行互锁解除操作。
（3）依据列车运营计划办理进路。
（4）列车由设备集中站管界端部车站出发后，及时向前方设备集中站或车辆段信号楼通报发车车次及时分，填写《行车日志》。

## Slide 30
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
站间自动闭塞法
1）闭塞区间划分
出站信号机或区间分界点信号机与同方向相邻区间分界点信号机或相邻前方站进站信号机间
2）列车占用区间的行车凭证
出站信号机或区间分界点信号机闪动的绿色灯光或闪动的黄色灯光。
3）站间自动闭塞的使用时机（凡发生下列情况之一时）
（1）ATP车载设备故障时。
（2）站线轨道电路故障时（对后方站出站信号机没有影响）。
（3）列车由牵引运行改为推进运行时。
（4）未安装超速防护车载设备的列车上线运行时。
（5）进行车载ATP设备调试的列车运行时。
（6）在车站至车辆段没有地面ATP设备，列车在该区段内开行时。
（7）列车需要超过ATP设备允许速度运行时。

## Slide 31
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
站间自动闭塞法
4）站间闭塞的办理与取消作业程序
（1）中心控制时的超速防护自动闭塞变更为站间自动闭塞
① 接受调度命令，接收控制权。
② 核对列车运行图，确认变更闭塞的首次列车车次，车号及列车运行位置。
③ 适时按下相关的扣车按钮关闭出站信号机。
④ 确认站间闭塞区间空闲。
⑤ 取消原有进路（发车方向有道岔的车站）。
⑥ 破封按下（或输密码点击）站间闭塞按钮。
⑦ 办理站间自动闭塞条件下的进路（使出站信号机闪绿）。
⑧ 交递调度命令（必要时由始端站办理）。
⑨ 开放出站信号机（始端站确认有关调度命令已交递）。
⑩ 列车发出后，通报列车车次及时分，填写《行车日志》。

## Slide 32
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
站间自动闭塞法
（3）按站间自动闭塞法行车时操作程序
① 认真按运行计划组织行车。
② 确认站间自动闭塞状态有效后，办理进路（两辆及以上的列车连续按站间自动闭塞法行车时可用自动按钮）。
③ 列车出发后，及时向前方站通报发车车次及时分，填写《行车日志》。
④ 若有交叉正线的调车作业，应在本站和有关站采取扣车的措施以后进行。
（4）站间自动闭塞恢复为超速防护自动闭塞
① 接受恢复超速防护自动闭塞的调度命令。
② 核对列车运行图，确认变更闭塞的首次列车车次，车号及列车运行位置。
③ 适时抬起自动按钮。
④ 适时按下扣车按钮关闭出站信号机。
⑤ 取消进路。
⑥ 确认闭塞区间空闲，拉出站间闭塞按钮。
⑦ 办理超速防护自动闭塞条件下的进路（使出站信号机变为稳定绿色灯光）。
开放出站信号机解除扣车。

## Slide 33
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
由相邻两个车站的值班站长利用行车专用电话进行联系，以电话记录的方式共同确认闭塞区间空闲后，方准列车进入该闭塞区间运行的行车组织方式。按此种方式组织行车时控制权必须下放车站办理。
1）闭塞区间划分
两相邻车站出站信号机之间，如图所示。
2）列车占用区间的行车凭证
出站信号机稳定的绿色灯光。出站信号机无法开放时，列车占用区间的行车凭证为《绿色许可证》，并显示手信号发车。

## Slide 34
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
3）电话闭塞使用时机
（1）基本闭塞设备发生故障时
① 按进路闭塞法行车时，连续两个站间区间及其以上范围内计轴设备故障，无法通过控制台确认列车位置时。
② 遇地面信号因故不能开放，且行车调度员及值班站长与列车间的无线通讯均中断时。
③ 未安装ATP车载及无线通讯设备的列车遇出站信号机因故不能开放时。
（2）基本闭塞设备不能使用时
① 列车反方向运行时。
② 联络线间过轨列车运行。

## Slide 35
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
4）电话闭塞解除法行车
（1）电话闭塞解除法与电话闭塞法的区别
电话闭塞法在办理过程中，当实行电话闭塞法运行的前次列车整列到达接车站后，接车站即向发车站发出本次列车的闭塞解除时分，该时刻仅作为本次闭塞的解除，不作为下次列车闭塞的承认；发车站每发出一次列车前，均须向接车站请求闭塞；接车站每接入一次列车前，均须向发车站发出电话电报号码，作为承认闭塞的依据。
（2）电话闭塞解除法
电话闭塞解除法是电话闭塞法中为了提高列车运行效率而采用的一种简化办理方法。实行电话闭塞解除法，发车站收到接车站前次列车闭塞解除的通告，即是接车站对后一次列车闭塞的承认，此时发车站就可以发出列车，列车发出后，须及时通知接车站发车车次及时刻。

## Slide 36
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
（3）不实行电话闭塞解除法的列车
在按电话闭塞法行车遇下列列车之一时，发车站值班站长在发车前必须得到接车站值班站长以电话电报号码作为承认闭塞的依据。
① 最初列车。
② 反方向运行列车。
③ 车辆段与相邻站间运行的列车。
④ 联络线间过轨运行的列车。
⑤ 站前折返的列车。
⑥ 因故由区间退行的列车。
⑦ 办理电话闭塞取消闭塞手续时，亦应以电话电报号码作为取消闭塞依据。
5）同意接车和允许发车的条件

## Slide 37
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
（1）接车站发出电话闭塞解除时分的条件
① 接车站接到发车站向本站开来的列车已到达本站并已由本站整列发出（或已进入折返线）。
② 接车进路已准备妥当。
③ 接车进路上有关道岔位置正确，状态良好且锁闭。
（注：针对电话闭塞解除法，上述3项条件缺一不可。）
（2）发车站开放出站信号机或手信号发车应满足的条件
① 核对列车运行计划确认车次、车号。
② 接到接车站闭塞承认号码或闭塞解除时分。
③ 确认发车区间空闲，发车进路已准备妥当，道岔位置正确且锁闭。
④ 确认有关行车凭证及调度命令（始发站）已交递司机。

## Slide 38
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
6）取消闭塞
取消闭塞包括以电话电报承认的和以闭塞解除法承认的闭塞。按电话闭塞法行车，出现下列情况之一时，需办理取消闭塞作业：
（1）因故不能接车或发车时，由提出一方发出电话电报号码，作为闭塞取消的依据。
（2）列车由站间的途中退回到发车站时，由发车站发出电话电报号码，作为闭塞取消的依据。
（3）恢复基本闭塞法行车时，自动取消。
（4）每日最终列车过后，自行取消。
7）电话电报号码的使用要求
电话电报号码是按电话闭塞法行车时，接车站承认闭塞时发出的闭塞依据，该号码的发出、接收均要记录在《电话电报记录簿》内，电话电报号码的使用要符合下列要求：
（1）电话电报号码范围是“1---100”。
（2）以站为单位，每满20个号（非顺序的号码）循环一次。
（3）相邻站（包括车辆段）不能使用相同的号码。
（4）每个号码在本循环内只准使用一次，号码一经发出无论生效与否，不得重复使用。

## Slide 39
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
电话闭塞法
（ 8）电话闭塞办理程序（自然站与自然站间进行办理）
（1）通用办理程序
（2）集中站与非集中站相互间进行作业办理过程中需要注意的内容
城市轨道交通部分运营线路的车站信号控制台采用“设备集中站”控制模式，作为设备集中站辖区内的非集中站对本站的信号设备只能监视不能控制。在涉及电话闭塞的作业办理过程中需要注意完成以下作业。
① 涉及集中站的作业内容
A．集中站作为相邻站相互间进行的办理可参照上述通用办理手续。
B．对于本辖区内的非集中站，要根据其请求协助其完成出站信号机的关闭/开放、进路办理等相关作业。
② 涉及非集中站的作业内容
A．作为发车站，在得到接车站闭塞承认前，要请求所属设备集中站关闭本站出站信号机；在得到接车站闭塞承认后，要请求所属设备集中站办理本站发车进路；具备发车条件后，要请求所属设备集中站开放本站出站信号机。
B．作为接车站，在接到发车站闭塞请求后，要请求所属设备集中站办理本站接车进路。

## Slide 40
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
作业序号 | 发车站 | 接车站
1 | 接受调度命令，接收控制权 | 接受调度命令，接收控制权
2 | 核对运行计划，关闭出站信号机 | 核对运行计划
3 | 确认发车区间空闲后，向接车站请求闭塞。 | 
4 |  | 接收发车站的闭塞请求。
5 |  | 确认接车区间及接车线路空闲，办理接车进路。
6 |  | 确认接车进路道岔位置正确且锁闭。
7 |  | 向发车站发出电话电报号码及承认时分，填写《电话电报记录簿》和《行车日志》
8 | 接收接车站发出的电话电报号码及时分，填写《电话电报登记簿》及《行车日志》 | 
9 | 办理发车进路 | 
10 | 确认发车进路道岔位置正确且锁闭。 | 

## Slide 41
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11 | 开放出站信号机（始发站交递《调度命令》），若出站信号机故障时，交递《绿色许可证》，手信号发车。 | 
12 | 列车出发后关闭出站信号机。 | 
13 | 向接车站通报列车车次及发车时分，填写《行车日志》。 | 
14 |  | 接收发车站发车车次及时分，填写《行车日志》。
15 | 必要时开放防护信号机引导信号，使列车越过道岔区段。 | 必要时开放防护信号机引导信号，使列车越过道岔区段。
16 |  | 列车整列到达后，填写《行车日志》。
17 |  | 列车出发后确认接车区间、接车线路空闲，接车进路已准备妥当、接车进 路上有关道岔位置正确且锁闭。
18 |  | 向发车站发出闭塞解除时分，填写《行车日志》。
19 | 接收接车站发出的闭塞解除时分，填写《行车日志》。 | 

## Slide 42
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
电话闭塞法
9）相关注意事项
（1）电话闭塞的办理只能由车站进行，按此种闭塞方式组织行车时控制权必须下放车站办理。
（2）发车站必须在得到接车站闭塞承认号码或闭塞解除时分、办理好发车进路后，才能开放出站信号机发车。（如需交递调度命令或行车凭证时，必须确认外勤人员已将其交递给司机后，才能开放出站信号机发车。）
（3）发车站在列车出发后，应及时关闭出站信号机。
（4）首次列车必须以电话电报号码作为承认闭塞的依据。
（5）变更闭塞时如需交递调度命令，该命令由实行电话闭塞的始端站交递。
（6）发车站值班站长确认出站信号机因故无法开放时，在得到接车站闭塞承认后，可不抬起扣车按钮，直接填发《绿色许可证》交递司机并手信号发车。
（7）发车站遇有折返作业时，必须在得到前方站的闭塞解除后，方可办理折返作业。

## Slide 43
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
电话闭塞法
（8）接车站遇有影响接车进路的调车作业，可不对该调车作业开始的前发列车实行闭塞解除，待调车作业完成、接车进路准备妥当后再发出前次列车的闭塞解除时分。
（9）由于非设备集中站对本站信号设备只能监视不能控制，所以在办理电话闭塞作业过程中，作为非设备集中站必须与所属设备集中站联系，请求其为本站关闭/开放出站信号机、办理接发车进路。
10）按电话闭塞法行车造成行车事故的因素
（1）发车站未得到前方站闭塞承认就发车，造成无牌发车。
（2）内、外勤值班站长联系不彻底，导致无牌发车。
（3）接车站未确认前次列车已开出本站，即向发车站发出闭塞承认，导致有车线接车。
（4）错办或未办发车进路（或接车进路），未锁闭道岔。
（5）未交递有关行车凭证或调度命令发车。

## Slide 44
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
调 度 命 令（变更闭塞） 第 号 年 月 日 时 分 |  |  | 
受令处所 | ××站 | 调度员姓名 | ××
内容 | ×× 站交 2035 次： 2035 次 ×× 站至 ×× 站/段 按电话/站间自动闭塞法办理行车。 自即时起将 ×× 站至 ×× 站调控权下放车站办理。 |  | 
受令车站 ××站 值班员 陈×× |  |  | 

## Slide 45
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
许 可 证 第 1 号 在发出信号机故障的情况下，准许第2100次列车由本站发车。 ×× 站车站值班员 陈×× 2015年 月 日填发

## Slide 46
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
电话电报记录簿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | 日 | 电话电报号码 |  | 时间 |  |  |  | 电文 | 发报值班员姓名
 |  |  |  | 发出 |  | 收到 |  |  | 
 |  | 发 | 收 | 时 | 分 | 时 | 分 |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | ××站同意接 2035 次。 或写（同意××站发 2035 次）。 | 刘×× （××站）
1 |  |  |  |  |  |  |  | 同意接××站 1029 次。 或写（同意××站发 1029 次）。 | 陈×× （××站）

## Slide 47
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
上行（××站） |  |  |  |  |  | 
车次 | 到达 |  |  | 出发 |  | 附注
 | 闭塞承认号码或解除时分（发出） | 邻站出发时分 | 本站到达时分 | 闭塞承认号码或解除时分（收到） | 本站出发时分 | 
2035 |  | 8:01 | 8:04 | 95# 8:04 | 8:05 | 
 |  |  |  | 8:09- |  | 
2036 | 48# 8:06 | 8:07 | 8:10 | 87# 8:10 | 8:11 | 
 | 8:10 |  |  | 8:15- |  | 
表5-6 电话闭塞法《行车日志》填写

## Slide 48
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
表5-6 电话闭塞法《行车日志》填写
上行（××站） |  |  |  |  |  | 
车次 | 到达 |  |  | 出发 |  | 附注
 | 闭塞承认号码或解除时分（发出） | 邻站出发时分 | 本站到达时分 | 闭塞承认号码或解除时分（收到） | 本站出发时分 | 
2035 |  | 8:01 | 8:04 | 95# 8:04 | 8:05 | 
2036 | 48# 8:06 | 8:07 | 8:10 | 8:10 | 8:11 | 
2037 | 8:11- | 8:12 | 8:15 | 8:16 | 8:16- | 
2038 | 8:17 | 8:18- | 8:22 | 8:20- | 8:22- | 

## Slide 49
掌握行车闭塞法及相互间的转换
3-5
11）表报填写
表5-6 电话闭塞法《行车日志》填写
上行（××站） |  |  |  |  |  | 
车次 | 到达 |  |  | 出发 |  | 附注
 | 闭塞承认号码或解除时分（发出） | 邻站出发时分 | 本站到达时分 | 闭塞承认号码或解除时分（收到） | 本站出发时分 | 
2035 |  | 8:01 | 8:04 | 95# 8:04 | 8:05 | 
2036 | 48# 8:06 | 8:07 | 8:10 | 8:10 | 8:11 | 
2037 | 8:11- | 8:12 | 8:15 | 8:16 | 8:16- | 
2038 | 8:17 | 8:18- | 8:22 | 8:20- | 8:22- |