## Slide 1
城市轨道交通行车组织
非正常情况下的行车组织
项目6

## Slide 2
教学
目标
1
熟悉信号故障情况下的行车组织方法及注意事项
>
>
2
了解道岔故障情况下的行车组织方法及注意事项
3
熟悉轨道轨道电路故障情况下的行车组织方法及注意事项
4
熟练掌握列车反向作业、列车退行作业、列车过轨作业、救援调车作业

## Slide 3
信号设备故障时的行车组织
1

## Slide 4
ATS故障时的行车组织
1-1
当ATS系统发生故障时，ATS系统功能不能实现，需要行车控制中心人工控制所管辖线路上的信号机和道岔，办理列车进路，组织和指挥列车运行。如果出现控制中心ATS系统无显示等故障，则行车调度员应与联锁站办理监控权切换，实现站控。
1. 主要站控工作
1
联锁站值班员首先应确认联锁工作站上的RTU（指ATS的远程终端控制单元）降级模式是否激活。
2
当“RTU降级模式”被激活时，联锁站不用操作，列车可自动排列进路及自动取消运营停车点。
3
当“RTU降级模式”未被激活时，若行车调度员没有特殊指示时，车站必须在工作站上按正常情况下人工排列进路及人工取消运营停车点。
4
如果车站在工作站上取消不了运营停车点时，应立即报告行车调度员，由行车调度员转告司机，用RM模式驾驶列车出站，直至转换为ATO模式。
5
当车站取消运营停车点而客车目标速度仍为零，且超过规定时间时，车站值班员应报告行车调度员，由行车调度员指示司机开车，当ATO驾驶恢复正常时，应向行车调度员报告。

## Slide 5
ATS故障时的行车组织
1-1
2. 列车运行图绘制
由于ATS系统故障会影响列车位置、车次等列车运行信息的记录，进一步影响列车运行图的自动绘制。所以，ATS设备故障时，司机应人工输入车次号，换向运行时，输入新的车次；各规定报点站向行车调度员报告各次列车的到开点，行车调度员以报点站为单位人工铺画客车运行图。

## Slide 6
ATO故障时的行车组织
1-2
当ATO系统发生故障时，列车自动运行功能不能实现，司机应该立即上报行车调度员，经行车调度员同意后，切换相应的行车降级模式——ATP监控下的人工驾驶模式，此时列车在ATP车载设备的监护下，按车内速度信号显示运行。
如果有备用车，行车调度员则安排ATO故障列车运行至终点站退出运营服务，备用车替换运行。

## Slide 7
ATP故障时的行车组织
1-3
ATP地面设备发生故障
（1）如果是小范围的设备故障，可由行车调度员确认故障区间空闲后，命令司机在故障区间以RM模式限速运行，经过规定数量的轨道电路还未恢复ATO模式时，以RM模式驾驶至前方车站或终点站。
（2）如是大范围的设备故障，须停止使用自动闭塞法，改革为车站控制，按电话闭塞法组织行车。
ATP车载设备故障
（1）一般ATP车载设备发生故障时，司机根据行车调度人员的命令人工驾驶限速运行，即以URM模式驾驶列车至前方站；
（2）列车到达前方站（或在车站发生故障）仍不能修复时，由车站派行车人员上驾驶室添乘，沿途协助司机瞭望，监控速度表，超速时，立即按压紧急停车按钮。
（3）司机以URM按规定的限速继续驾驶列车至前方终点站，退出服务。

## Slide 8
ATP故障时的行车组织
1-3
处理方法
控制台出现红光带后列车位置及区间空闲情况的确认方法
（1） 如果丁站至丙站区间出现红光带，并且有列车停于丁站站台，此时丁站可先与行车调度员核对C车车次，再与C车司机核对车次保证车次正确，之后与丙站联系确认前行列车车次，若丙站站台无列车同时无法确认B列车运行位置时，丁站可与乙站联系，确认是否有列车进入乙站，当丁站与有关站确定了B列车运行位置及其车次后，丁站可根据列车运行计划中的车次排序判断丁—丙区间占用情况。

## Slide 9
ATP故障时的行车组织
1-3
处理方法
控制台出现红光带后列车位置及区间空闲情况的确认方法
（2） 如果甲站至丙站区间出现红光带，B列车会因信号故障迫停于乙—丙区间，此时乙站可先与行车调度员核对车次，再与甲站联系确认前行A列车车次及运行位置、与丙站或丁站联系确认后续C列车车次及运行位置，通过确定A列车与C列车车次及运行位置，根据列车运行计划中的车次排序判断B列车车次以及乙—丙区间占用情况。

## Slide 10
ATP故障时的行车组织
1-3
处理方法
控制台出现红光带后列车位置及区间空闲情况的确认方法
（3） 如果车站能够确认列车在区间运行位置，此时列车过后轨道区段留下红光带，对于发车区间，本站应与前方站联系，确认前发列车整列到达前方站后，可确认发车区间为故障红光带；对于接车区间，本站应确认列车已整列进站后，可确认接车区间为故障红光带。
（4） 核对车次和列车运行位置时，要与行车调度员、相邻车站、司机多方进行确认，以保证核对内容的正确性。

## Slide 11
信号机故障时的行车组织
1-4
防护信号机故障
防护信号机故障时，如需要开放引导信号接车，值班站长开放引导前要确认以下两件事：
（1） 道岔区段空闲；
（2） 道岔位置正确且锁闭。
确认之后，根据列车运行位置，适时开闭引导信号。或着，依据行车调度员的指示通知，司机越过该信号机继续运行。
顺向阻挡信号机故障
（1）列车应在信号机前一度停车，若该信号机仍未显示进行信号，列车可以随时停车的速度继续运行；
（2）到达下一个信号机前方时，按其显示要求运行。

## Slide 12
信号机故障时的行车组织
1-4
区间分界点信号机故障
（1）值班站长在确认该信号机至前方相邻区间分界点信号机或前方相邻进站信号机间区间空闲后，通知行车调度员；
（2）依据行车调度员的指示通知司机越过该信号机继续运行。
出站信号机故障
（1）按进路闭塞法行车时为确认闭塞区间空闲，通知司机发车；
（2）按站间自动闭塞法行车时为确认闭塞区间空闲，通知司机发车；
（3）按电话闭塞法行车时为交递《绿色许可证》、手信号发车。

## Slide 13
信号联锁系统发生故障时的行车组织
1-5
电话闭塞法组织行车

## Slide 14
信号联锁系统发生故障时的行车组织
1-5

## Slide 15
信号联锁系统发生故障时的行车组织
1-5
站间电话联系法组织行车

## Slide 16
信号联锁系统发生故障时的行车组织
1-5
采用调车方式组织行车
部分轨道交通系统规定当换乘站信号联锁故障时，联络线的行车组织采用调车方式。

## Slide 17
信号联锁系统发生故障时的行车组织
1-5
联锁设备出现异常时的应急处理
1）联锁死机
报告行车调度员和信号维修员；
行车值班员对联锁主机电源复位，同时行车调度员接收该联锁区的控制权，在MMI上监控；
如果复位操作不能使故障恢复，且MMI不能监控，则需要上报行车调度员，行车调度员通知相关人员组织抢修。
2） 联锁工作站全部灰显
（1） 报告行车调度员和信号维修人员；
（2） 行车调度员接收该联锁区的控制权，在MMI上监控；
（3） 如果MMI不能监控，则需要上报行车调度员，行车调度员通知相关人员组织抢修。

## Slide 18
引导信号的开放与关闭作业程序
1-6
开放引导信号
在带有引导信号的信号机内方第一轨道区段没有出现红光带时，开放引导信号的办理程序如下：
（1） 接受调度命令，接收控制权；
（2） 核对列车运行计划，确定列车运行方向；
（3） 确认接车区间或接车线路空闲；
（4） 确认道岔开通方向正确；
（5） 适时按下具有锁闭道岔功能的引导信号按钮；
（6） 列车越过引导信号显示位置后，引导信号自动关闭；
（7） 如需再次开放引导信号，重复上述（2）～（5）操作；

## Slide 19
引导信号的开放与关闭作业程序
1-6
开放引导信号接车的条件
（1） 因故障红光带影响，进路可以排列，但防护该进路的信号机不开放；
（2） 因故障红光带影响，进路无法排列，防护该进路的信号机不开放；
（3） 进路已排通，因故障红光带影响，防护该进路的信号机不开放；
（4） 防护进路的信号机因主体信号机绿灯灯丝全部断丝，造成信号机无法显示进行信号。

## Slide 20
引导信号的开放与关闭作业程序
1-6
开放引导信号接车的条件
在带有引导信号的信号机内方第一轨道区段有红光带时，开放引导信号的办理程序如下：
（1） 接受调度命令，接受控制权；
（2） 核对列车运行计划，确定列车运行方向；
（3） 确认接车区间或接车线路空闲；
（4） 确认道岔开通方向正确后；
（5） 适时按下具有锁闭道岔功能的引导信号按钮；
（6） 引导信号开放后会出现倒计时，需要在倒计时终了前进行一次维持开放操作
（7） 确认列车越过引导信号显示位置后，停止维持开放操作，倒计时终了后引导信号自动关闭；
（8） 如需再次开放引导信号，重复上述（2）～（7）操作。

## Slide 21
引导信号的开放与关闭作业程序
1-6
引导信号的人工关闭
引导信号开放后，列车越过引导信号显示位置前，如需关闭引导信号，使用控制台上的“总取消＋进路始端”按钮可将引导信号关闭。
在信号机内方第一区段有红光带的情况下，倒计时终了前不进行维持开放操作，倒计时结束后引导信号会自动关闭。
上述操作完成后，引导锁闭进路保留。

## Slide 22
列车冒进出站信号机的处理程序
1-7
列车越过引导信号显示位置的判断方法
主体信号机内方第一轨道区段出现故障红光带，开放引导信号接车时，需要判断列车头部是否已越过引导信号显示位置，在图中，如果：
（1） 列车全部出清7G；
（2） 列车已占用5G。
则可以认为列车头部已经越过引导信号显示位置。

## Slide 23
列车冒进出站信号机的处理程序
1-7
列车冒进出站信号机后值班站长应做的工作
列车冒进出站信号机后，值班站长应做以下两项工作：
（1） 记录列车车次、车号等有关内容；
（2） 向行车调度员报告，依据调度命令指示列车运行。

## Slide 24
列车冒进出站信号机的处理程序
1-7
列车冒进出站信号机后的处理程序
列车部分或整列冒进出站信号机进行显示，处理程序如下：
（1）向行车调度员报告；
（2）广播通告站内候车的乘客有关列车退行的注意事项；
（3）依据行车调度员指示，使列车退回到规定的位置；
（4）列车退回后，出站信号机自动开放（对于兼有防护功能的出站信号机，列车退回后，该信号机无法自动开放，此时应按压进路始端按钮使出站信号机重新开放）。

## Slide 25
列车冒进出站信号机的处理程序
1-7
列车冒进出站信号机后的处理程序
列车部分或整列冒进出站信号机停车显示，处理程序如下：
（1）向行车调度员报告；
（2）广播通告站内候车的乘客有关列车退行的注意事项；
（3）按下“扣车“按钮关闭出站信号机；
（4）依据行车调度员指示，使列车退回到规定的位置；
（5）与行车调度员共同确认闭塞区间空闲，与前方站值班站长联系确认符合闭塞条件后，解除扣车（对于兼有防护功能的出站信号机，列车退回且抬起“扣车”按钮后，该信号机无法自动开放，此时应按压“进路始端”按钮，使出站信号机重新开放）。

## Slide 26
道岔故障时的行车组织
2

## Slide 27
道岔故障分正线道岔故障和折返线道岔故障两种。
（ 1）正线道岔发生故障时，正常的进路无法实现，区间车站必然引起堵塞，此时列车运行转为线路堵塞模式，采用临时交路运行模式。
（2）折返线道岔发生故障时。对于拥有两条折返进路的折返站，如果道岔故障引起一条折返进路不能实现时，则可以利用另一条进路进行列车折返，以维持全线列车运行；如果由于道岔故障两个进路均不能办理列车折返时，列车将采用线路堵塞模式运行 。

## Slide 28
熟悉道岔故障时的处理原则
2-1
小贴士
（1）进入现场检查道岔时应确认道岔各部件良好；道岔尖轨与基本轨间是否有无卡异物；道岔滑床板有无异物卡住。
（2）确认道岔非机械故障，应人工排列列车进路接发列车；手摇道岔必须严格遵守“六步曲”。
（3）一条进路上有多付道岔，摇岔人员仅对故障道岔按照规定进行处理。其他正常道岔不需作任何处理，但可与行车调度员确认开通位置。
（4）按照“先通后复”原则，值班站长负责现场指挥，没有得到行车调度员允许，现场不得进行影响行车的抢修作业。

## Slide 29
掌握道岔故障时的处理要点
2-2
值班站长及有关摇岔人员听到故障报警后，应立即赶到车控室查明故障情况，了解有关进路安排
摇岔清点摇岔工具，穿戴好防护用品到指定定地点待命（尽可能接近下轨行区的位置），途中应与行车调度员取得联系
如需到现场检查确认，经行车调度员同意，打开隧道灯，进入现场；在保证安全的前提下，走行速度可适当加快

## Slide 30
掌握道岔故障时的处理要点
2-2
检查完毕后，及时向行车调度员汇报有关情况
需要时，按行车调度命令，人工排列列车进路；摇岔人员既要分工明确，又要协助配合默契。如“一看”与设红闪灯可同步进行；“二开”与检查准备钩锁器可同步进行；“三摇”与准备钩锁器（含锁具）可同步进行，但两人应相互确认摇岔方向是否正确并共同确认尖轨密贴；“四确认”必须两人共同确认故障道岔及列车进路开通正确；“五加锁”与撤除红闪灯可同步进行；“六汇报”两人必须确认线路出清安全
当道岔故障影响列车运行交路车站，需停止服务清客关站时，按《车站清客程序》执行

## Slide 31
手摇道岔行车作业
2-3
作业条件
（1）车站控制台上道岔表示灯失去表示或不能正确表示时；
（2）车站控制台无法操纵道岔时；
（3）转辙机发生故障时；
（4）因停电造成无法转换道岔时

## Slide 32
手摇道岔行车作业
2-3
作业序号 | 内勤人员 | 外勤人员
1 | 确认需手摇道岔接发车时，向行车调度员报告，接受调度命令，接收控制权 | 
2 | 指示外勤做好手摇道岔的准备 | 
3 |  | 准备手摇道岔工具
4 | 核对列车运行计划，确定列车运行方向后向手摇道岔人布置作业内容（包括：所需摇动道岔号码及所需开通方向等内容），并确定联系方法 | 
5 |  | 复诵内勤人员布置的作业内容
6 |  | 到达故障地点后确认道岔位置，根据内勤布置任务进行手摇操作
7 |  | 摇动道岔至所需位置后，确认道岔位置及开通方向与内勤所布置作业内容是否一致
8 |  | 向内勤汇报手摇道岔情况、有关道岔位置及开通方向

## Slide 33
手摇道岔行车作业
2-3
9 | 接到手摇道岔人有关道岔手摇操作完毕报告后，再次与运行计划核对 | 
10 | 向手摇道岔人重申作业内容 | 
11 |  | 复诵内勤人员布置的作业内容
12 |  | 再次确认手摇操作后的道岔位置及开通方向与内勤所布置作业内容要求达到的方向一致
13 |  | 向内勤汇报第二次确认后的手摇道岔情况、有关道岔位置及开通方向
14 | 接到手摇道岔人的二次确认位置正确、状态良好的报告后，指示手摇道岔人显示手信号 | 
15 |  | 得到内勤准许后，向司机显示道岔开通手信号
16 |  | 待列车通过道岔区段后，向内勤报告接车情况并听从其下一步指示
17 | 接到手摇道岔人关于列车已通过道岔区段的报告后，进行记录 | 

## Slide 34
故障转换道岔作业办理
2-4
办理程序

## Slide 35
故障转换道岔作业办理
2-4
办理程序

## Slide 36
轨道电路故障时的行车组织
3

## Slide 37
轨道电路故障处理原则
3-1
单区间轨道电路故障
在区间轨道电路故障时，列车可在故障区段前停车，经司机与行车调度员确认后，转换为RM模式后继续行车，在列车经过故障区段后再转换为ATP监控下的人工驾驶模式或ATO模式运行。
多区间轨道电路故障
在多个区间轨道电路故障时，需要改变行车闭塞方式，启用自动站间闭塞法或者电话联系发组织行车，列车采用人工驾驶模式。

## Slide 38
轨道电路故障时的行车作业
3-2
办理程序

## Slide 39
轨道电路故障时的行车组织
4

## Slide 40
列车反方向运行作业
4-1
（1）接收调度命令（变更闭塞、列车反方向运行、调控权下放），接收控制权
（2）核对运行计划，确认列车车次及位置
（3）发车站确认发车区间空闲后，向接车站请求闭塞
（4）接收电话电报号码及承认时分，填写《电话电报登记簿》及《行车日志》
（5）办理发车进路（按正方向办理）
（6）确认发车进路道岔位置正确且锁闭
（7）填写并交递《路票》手信号发车（始发站交递调度命令）
（8）列车出发后，向接车站通报列车车次及发车时分，双方填写《行车日志》
（9）接收闭塞解除时分，填写《行车日志》（只作为前发列车闭塞的结束，不作为下次列车承认闭塞的依据）
发车站发出列车的办理列车反向运行作业的程序

## Slide 41
列车反方向运行作业
4-1
（1）接收调度命令（变更闭塞、列车反方向运行、调控权下放），接收控制权
（2）接收发车站的闭塞请求
（3）确认接车区间、接车线路空闲，办理接车进路（按正方向办理）
（4）确认接车进路道岔位置正确且锁闭
（5）向发车站发出电话电报号码及时分，填写《电话电报记录簿》和《行车日志》
（6）接收发车站发车次及时分，填写《行车日志》
（7）待列车到达出站信号机内方，显示引导手信号将列车引导进站
（8）列车整列到达后，填写《行车日志》
（9）向发车站发出闭塞解除时分，填写《行车日志》（只作为本次列车闭塞的结束，不作为下次列车承认闭塞的依据）
接车站接入列车的办理列车反向运行作业的程序

## Slide 42
轨道电路故障处理原则
3-1
发车站外勤人员作业
（1）与内勤核对列车运行计划，确认车次及闭塞承认号码及时分。
（2）填写路票，始发站转抄调度命令。
（3）与司机核对车次车号，并说明有关行车事宜，转交路票（始发站交递《调度命令》）。
（4）在进站信号机相对应的站台端部，显示发车手信号发车。
（5）待列车发出后，向内勤值班站长报告发车车次及出发时刻。
接车站外勤人员作业
（1）与内勤值班站长核对列车运行计划。
（2）得到内勤值班站长允许后，在来车方向的出站信号机相对应的站台末端显示引导手信号，将列车引导进站。
（3）待列车整列进入站线后，向内勤值班站长报告来车车次及接车情况。

## Slide 43
列车退行作业
4-2
（1）接收调度命令，接收控制权
（2）确认接车线路空闲后（退行列车至接车站站线），关闭后方站出站信号机或通知后方集中站关闭相关出站信号机进行防护
（3）办理接车进路，进行退行列车广播
（4）进路办理完毕后向行车调度员汇报
（5）列车在车站规定位置停稳后，接车站向行车调度员报告接车情况
（6）作业完毕后，开放后方站出站信号机
列车由区间向车站退行的办理程序

## Slide 44
列车退行作业
4-2
（1）接收调度命令，接收控制权
（2）关闭出站信号机
（3）确认列车退行所需占用的站间区间空闲后，关闭后方站出站信号机或通知后方集中站关闭相关出站信号机进行防护
（4）办理进路，进行退行列车广播
（5）列车依据调度员指示退入区间
（6）列车在规定位置停稳后，向行车调度员报告列车退行情况
列车由车站向区间退行的办理程序
（7）退行列车整列返回后，开放后方站出站信号机

## Slide 45
有车线接车作业
4-3
办理程序
（1）通知停留车司机禁止移动列车
（2）被接入的列车应在防护有车线的信号机外方停车
（3）向接入列车显示调车手信号，将列车接入有车占用的线路
（4）作业完成后，向行调报告接车情况

## Slide 46
有车线接车作业
4-3
相关注意事项
（1）有车线接车作业必须按调度命令办理；
（2）接入的列车尾部停于进站信号机外方时，应通知后方站扣车；
（3）有车线接车时使用调车手信号；
（4）车辆段、停车场内进行的有车线接车作业完成后无需向行调报告。

## Slide 47
列车过轨作业
4-4
定义
列车通过两条独立运营线间的联络线时，由一条运营线运行至另一条运营线的运行作业，成为列车过轨作业，如图所示。

## Slide 48
列车过轨作业
4-4
作业 序号 | A站 | B站 | C站
1 | 接受列车过轨的调度命令 |  | 
2 | 依据调度命令接收控制权 |  | 
3 | 核对列车运行计划及列车运行方向 |  | 
4 | 关闭相关出站信号机 | 关闭本站影响过轨作业的相关出站信号机，或通知邻站关闭相关出站信号机进行防护 | 
5 | 确认发车区间空闲后，向B站请求闭塞 |  | 
6 |  | 在得到A站闭塞请求后，确认联络线区间空闲，并向C站请求闭塞 | 
7 |  |  | 得B站闭塞请求后，确认接车区间、接车线路空闲，办理接车进路
8 |  |  | 接车进路办理妥当后，向B站发出闭塞承认号码及时分
9 |  | 得到C站闭塞承认后，办理接车进路 | 
10 |  | 接车进路办理妥当后，向A站发出闭塞承认号码及时分 | 
列车由甲运营线的A站运行至乙运营线的C站，办理程序

## Slide 49
列车过轨作业
4-4
11 | 得到B站闭塞承认后，办理发车进路 |  | 
12 | 确认有关命令、凭证已交递司机、符合发车条件后，开放相关出站信号机 |  | 
13 | 列车出发后向B站通报发车车次及时分 |  | 
14 |  | 接到A站通报的发车车次及时分后，向C站通报 | 
15 |  |  | 接到B站通报的发车车次及时分后，填写《行车日志》
16 |  |  | 列车整列到达后，向B站发出本次列车的闭塞解除时分
17 |  | 得到C站发出的闭塞解除时分后，向A站发出本次列车的闭塞解除时分 | 
18 | 得到B站发出的闭塞解除时分后，填写《行车日志》，本次列车过轨作业完毕 |  | 
19 |  | 开放本站相关出站信号机，或通知邻站开放相关出站信号机 | 

## Slide 50
列车过轨作业
4-4
列车由乙运营线的C站运行至甲运营线的A站办理程序
作业 序号 | A站 | B站 | C站
1 | 接收列车过轨的调度命令 |  | 
2 | 依据调度命令接收控制权 |  | 
3 | 核对列车运行计划及列车运行方向 |  | 
4 | 关闭本站影响过轨作业的相关出站信号机，或通知邻站关闭相关出站信号机进行防护 |  | 关闭相关出站信号机
5 |  |  | 确认发车区间空闲后，向B站请求闭塞
6 |  | 得到C站闭塞请求后，确认联络线区间空闲，并向A站请求闭塞 | 
7 | 得到B站闭塞请求后，确认接车区间、接车线路空闲，办理接车进路 |  | 
8 | 接车进路办理妥当后，向B站发出闭塞承认号码时分 |  | 
9 |  | 得到A站闭塞承认后，办理接车进路 | 
10 |  | 接车进路办理妥当后，向C站发出闭塞承认号码及时分 | 

## Slide 51
列车过轨作业
4-4
11 |  |  | 得到B站闭塞承认后，办理发车进路
12 |  |  | 确认有关命令、凭证已交递司机、符合发车条件后，开放相关出站信号机
13 |  |  | 列车出发后向B站通报发车车次及时分
14 |  | 接到C站通报的发车车次及时分后向，A站通报 | 
15 | 接到B站通报的发车车次及时分后，填写《行车日志》 |  | 
16 | 列车整列到达后，向B站发出本次列车的闭塞解除时分 |  | 
17 |  | 得到A站发出的闭塞解除时分后，向C站发出本次列车的闭塞解除时分 | 
18 |  |  | 得到B站发出的闭塞解除时分后，填写《行车日志》，本次列车过轨作业完毕
19 | 开放本站相关出站信号机，或通知邻站开放相关出站信号机 |  | 

## Slide 52
救援调车作业
4-5
救援的分类
按救援作业实施位置划分，可分为车站救援和区间救援两种“
（1）车站救援：列车连挂位置在站内的救援；
（2）区间救援：列车连挂位置在区间的救援。
按救援作业完成后列车运行方式划分，分为牵引救援和推进救援两种：
（1）牵引运行：列车运行中以车头部作为牵引点；
（2）推进运行：列车运行中以部或后部作为牵引点。

## Slide 53
救援调车作业
4-5
开行救援列车需要向行车调度员报告的内容
（1） 列车车次及车号；
（2） 请求救援事由；
（3） 迫停时间、地点（以百米标、公里标为准）；
（4） 是否妨碍邻线；
（5） 其他需要说明的事项。

## Slide 54
救援调车作业
4-5
（1） 故障列车在区间，利用同一站间区间的后续列车担当救援，如下图所示。
（2） 故障列车在区间，利用后方车站的列车清人后担当救援，如下图所示

## Slide 55
救援调车作业
4-5
（3）故障列车在车站，利用后方区间的列车担当救援，如下图所示。
（4）故障列车在车站，利用后方车站的列车清人后担当救援，如下图所示

## Slide 56
救援调车作业
4-5
（5）故障列车在区间，利用前方车站的列车清人后退回区间担当救援，如下图所示。
（6）故障列车在车站，利用前方车站的列车清人后退回车站担当救援，如下图所示

## Slide 57
救援调车作业
4-5
列车救援作业办理程序
（1）通知值班站长、站区、有关部门；
（2）开行救援列车的区间即时封锁后，阻止后续列车进入该区间；
（3）依据调度命令办理发车区间的闭塞手续；
（4）依据调度命令对被救援车或担当救援列车进行清人并进行广播宣传；
（5）列车清人完毕后向行车调度员汇报；
（6）必要时向担当救援列车司机交递救援及清人命令；
（7）依据行车调度员指示通知司机发车或确认符合闭塞条件后开放出站信号机。