## Slide 1
城市轨道交通行车组织
车辆段行车组织
项目4

## Slide 2
教学
目标
1
熟悉车辆段及停车场的概况
>
>
2
熟悉车辆运用流程
3
掌握车辆段行车组织工作
4
熟悉车辆段调车作业流程
5
能处理特殊情况下的调车作业

## Slide 3
认识车辆段
1

## Slide 4
了解车辆段的组成
车辆段总体上分为三部分：咽喉部分、线路部分和车库部分。
1-1

## Slide 5
了解车辆段的组成
1-1
咽喉部分
咽喉部分是车库部分与正线连接的地段，有出入段线和众多道岔，直接影响整个线路的正常运营。
线路部分
线路部分包括各种不同用途的线路：
检车线、停车线、洗车线、列检线、出入库线、车体整修线、试车线、检修线。
车库部分
车库部分有停车库、列检库、检修库、洗车库等。

## Slide 6
了解车辆段的组成
1-1

## Slide 7
了解车辆段的组成
1-1

## Slide 8
熟悉车辆段的工作范围及内容
1-2
日常维护：收车后对车辆按养护规定进行日常检查保养，对车辆内外部清洗打扫；
列检：对各主要部件进行外观检查，对危及行车安全的故障及时进行重点修理；
月检：对车辆外观和主要部件技术状态进行检查，对危及行车安全的故障进行全面修理；
定修：预防性地对各大部件技术状态进行仔细检查，对车上仪器和仪表进行校验，对发现的故障进行针对性修理；
架修：检查和修理大部件，对车辆各部件进行解体题和全面检查、修理、实验、校验。
大修：全面恢复性修理，对车辆全面解体、检查、修理、整形、实验、校验、调试、油漆。

## Slide 9
认识车辆段检修设备
1-3
运输设备
包括轨道、平地两用电动牵引车、移车台、轨道车、转轨设备等，其中轨道车用于地铁线路施工维修运输和调车时的牵引作业。

## Slide 10
认识车辆段检修设备
1-3
升降设备
包括架车机、落轮升降台等；架车机用于同时同步提升多节不解构的列车单元组，以方便对列车车体下部的机械、电气部件进行维修、保养和更换

## Slide 11
认识车辆段检修设备
1-3
清洗设备
包括洗车机、转向架冲洗机、各种高压冲洗机、超声波洗涤剂等
修理加工设备
包括不落轮镟床、绝对压装机、整流子下刻焊接机、轨道打磨机等
检测设备
包括超声波轮对探伤仪、轮缘轮距测量仪、车门驱动空气压力测量装置等
试验设备
包括列车静调试验台、转向架试验台等各种试验台

## Slide 12
熟悉车辆段行车作业组织
2

## Slide 13
了解车辆段的行车指挥架构
2-1
车辆段内的行车组织工作应按照“统一指挥、逐级负责”的原则进行，由车辆段内的车场调度员统一指挥
小贴士

## Slide 14
车辆段行车作业
2-2
小贴士
1.车辆段行车作业内容
（1）负责所辖各运行线路内的电动列车运行、整修、整备任务，确保上线运营和列车状态良好。确保上线运营列车准点出厂、回库，能顺利进行运行列车的调整。
（2）配合维修人员完成列车的保养、维修、调试等工作。
（3）安排场内调车作业及正线开行施工列车。
（4）协调场内各专业技术工种在规定界面的施工技术。

## Slide 15
车辆段行车作业
2-2
2.熟悉车辆段内的列车运转流程
列车出车作业
正线运营作业
列车收车作业
列车整备作业
列车在车辆段内的运转流程主要包括4个环节，分别是列车出车作业、正线运营作业、列车收车作业、列车整备作业，如图所示。

## Slide 16
车辆段行车作业
2-2
1）列车出车作业
编制发车计划
由车场调度员根据列车运营图、运营检修用车安排、车场线路存车情况等编制。
司机出乘
①车次、车号、停车股道；②区间有无施工；③限速要求；④其他行车注意事项。
列车出库与出段
在报告信号楼值班员“XXX车整备作业完毕，请指示！”后，等待信号楼值班员命令，未得到出库命令时严禁动车。

## Slide 17
车辆段行车作业
2-2
2）正线运营作业
列车运行交路
正线运行的循环交路、在两端折返的时刻、出入段时间顺序由车辆周转图规定。
列车驾驶员作业
严禁司机违章行车，应确保行车安全和乘客安全。正司机严格按照指示操作，副司机严格按照乘务员的命令完成各项工作。
司机交接班
司机应按要求出勤，需要将列车技术状态、有关行车命令、注意事项在交代清楚。

## Slide 18
车辆段行车作业
2-2
3）列车收车作业
列车入段与入库
正常情况下，列车入段与入库时通过入车线回段。在行车调度员准许的情况下，也可在出库线入段。。
库内作业
司机对其进行检查，确认无异常情况后，带齐相关报单，办理退勤手续。若发现列车技术不良，则应报值班员，并做好相关记录。

## Slide 19
车辆段行车作业
2-2
4）列车整备作业
清洗
对列车内外部清洗、打扫。
在回库停稳后，运转员及时与检修部办理车辆交接手续，检修完毕后办理移交手续
车辆验收
再次检查、验收，确认车辆符合正线运行的要求。
检修

## Slide 20
熟悉车辆段衔接站接发车工作
01
02
03
04
当车辆段的微机联锁系统与衔接车站的联锁系统工作站工作正常时，衔接站与车辆段之间采用正常情况下的接发车方式接发列车。
当车辆段微机联锁系统故障，但衔接站联锁系统工作正常时，应采用电话闭塞法组织接发车，或者按调度命令组织接发车。
当车辆段微机联锁系统工作正常，但衔接站联锁系统故障时，应采用电话闭塞法组织接发车，或者按调度命令组织接发车
当车辆段微机联锁系统和衔接站联锁系统均故障时，应采用电话闭塞法组织接发车，或者按调度命令组织接发车。
2-3

## Slide 21
熟悉车辆段调车作业
3

## Slide 22
认识调车作业的作用
01
02
03
04
按时、正确地进行调车作业，保证电动列车按运行图的规定时刻发出列车，按运行图的要求安排使用列车。
及时取、送需要检修的车辆，保证检修车辆按时到位
保证车辆段设备及调车作业运行安全和人身安全
确保其他物资运输的运行秩序正常进行
3-1

## Slide 23
了解调车工作的工作制度
3-2

## Slide 24
掌握调车作业的指挥原则
3-3
小贴士
统一领导
在同一车辆段内，在同一时间只能有车辆段的车场调度员统一领导全场的调车作业。与调车区域相关联的其他作业，均按车场调度员的调度命令执行。
单一指挥
在同一时间内，一台机车或一组列车的调车作业计划的执行、作业方法的拟定和布置，以及车辆的行动指挥，只能由一人负责。

## Slide 25
编制调车作业计划
3-4
小贴士
调车计划作业的编制及传达
调车计划由车场调度员根据调车作业内容编制书面，用调车作业通知单形式进行书面通知。书面计划编制完成后，电话抄送给信号刘值班员、电车组长。
调车作业计划的变更
当一张调车作业单的的变更计划不超过3钩时，可以采用口头方式布置，但必须向有关人员传达清楚，让其复诵，核对无误。

## Slide 26
调车作业的组织及运行
3-5
小贴士
调车作业进路确认
（1）列车正向运行、单机运行或牵引车辆运行时，前方进路的确认由司机负责。司机在运行时要不中断瞭望，在发生异常情况时，司机要果断采取处置措施。
（2）推进车辆运行时，前方进路的确认由最前方调车员（或调车长）负责，调车长应及时正确地与司机联系或显示信号.
（3）在调车作业中，调车作业人员必须按调车信号的显示要求进行.
（4）如果车站或基地信号机故障，应由调车人员即刻通知信号值班人员，必要时应通知运转值班人员或行车值班员组织检修.
调车作业进路的变更与终止
（1）进路控制和信号操纵人员首先应确认列车或车辆尚未启动，然后通知调车司机与调车员后，并得到其回复；
（2）如果列车、车辆已经开始运行，必须立即通知司机和调车长，并且确认列车或车辆已经停止运行；
（3）如果必须使列车或车辆运行，则应确认列车或车辆已经按规定进入规定位置停车；

## Slide 27
特殊情况下的调车作业
3-6
小贴士
救援调车
救援列车连挂故障列车，牵引或推送故障列车在适当的车站清客，然后返回车辆段，这一过程称为救援调车。
救援列车牵引故障列车运行时，调车进路的确认由救援列车司机负责。救援列车推送故障列车时，调车进路的确认由故障列车司机负责。
越出站界调车
占用区间正线进行调车称为越出站界调车。

## Slide 28
特殊情况下的调车作业
3-6
小贴士
手推调车
以人力推移车辆称为手推调车，通常在短距离移动车辆时采用。
正常情形下，原则上不使用手推调车，如确有必要采用手推调车，应得到车场调度员或安全主管部门批准，并有可靠的安全措施，如车辆能随时停住、无触电危险等，以确保作业安全和人身安全。
尽头线调车
作业前，调车长应通知司机。
尽头线内停留的机车、车辆，须与车挡至少10 m安全距离，并采取止轮措施。如需使用设有车钩的尽头线端头站台装卸车时，可不受10 m安全距离的限制。
送车时在10 m安全距离外，取车时在连挂车前均需一度停车，以不超过5 km/h的速度进行作业。

## Slide 29
实训任务
小贴士
任务1：正常情况下车辆段与衔接站之间的接发车工作。
人员安排：学生按车辆段和车辆段衔接站分组，安排行车调度员1人，车站设值班员1人，助理值班员1人，车辆段设值班员1人，助理值班员1人。
演练要求：按照衔接站接发车的作业标准，由学生分别担当不同的工种的工作人员，按作业标准完成接发列车训练。
任务2：正常情况下车辆段接发车。
人员安排：学生按工种分组，每组安排行车调度员1名，车辆段信号楼值班员1名，车站行车值班员1人，助理值班员1人。
演练要求：按照车辆段接发车的作业标准，由学生分别担任不同 工种的工作人员，按作业标准进行接发车训练。