## Slide 1
项目2
城市轨道交通行车组织
学习城市轨道交通行车组织基础知识

## Slide 2
教学
目标
1
了解列车运行图的基本概念、运行图的分类、运行图的各种要素
>
>
2
掌握列车运行图的绘制步骤
3
看懂列车运行图
4
掌握闭塞的基本概念、各种闭塞的基本的特点
5
了解各种闭塞的基本原理
6
熟悉列车自动控制系统的作用及工作原理

## Slide 3
认识列车运行图
1

## Slide 4
熟悉列车运行图的定义和构成
列车运行图是轨道交通行车组织工作的综合性计划，它规定了各次列车占用区间的顺序和时间、列车在各个车站的到发及通过时刻、区间运行时分、停站时分、折返站列车折返作业时分、列车出人车辆段时分、设备保养维修时间和驾驶员作息时间等，并运用坐标原理以图解的方式把所有这些内容在一张图上表现出来。
1-1

## Slide 5
熟悉列车运行图的定义和构成
01
02
03
04
表示时间变量，按要求用一定的比例进行时间划分，一般城市轨道交通列车运行图采用1分格或2分格
表示距离变量，其标志点按车站来定义，以车站中心线所在位置进行距离定点
一族平行的等分线，表示时间等分段
一族平行的不等分线，表示各个车站中心线所在的位置
横坐标
纵坐标
垂直线
水平线
1-1

## Slide 6
熟悉列车运行图的定义和构成
05
06
07
08
列车运行轨迹（径路）线，一般以上斜线表示上行列车，下斜线表示下行列车
表示该列车到达、出发或通过的时刻。由于城市轨道交通列车停站时间较短，一般不标明到、发不同时间
一般按不同列车类别规定代号与列车号。如专运列车、客运列车、施工列车等；按发车顺序编列车车次，上行采用双数，下行采用单数，但也有例外。
在列车运行图上，以横线表示车站中心线的位置，一般以细线表示中间站，以较粗的线表示换乘站或有折返作业的车站
斜线
列车运行线与车站的交点
车号与车次
1-1

## Slide 7
了解列车运行图的作用
列车运行图是组织列车运行的基础，同时列车运行图也是运行组织的一个综合性计划。
1-2
列车运行图是组织列车运行的基础
列车运行图不仅把沿线各车站、线路、供电、车辆、通信信号等技术设备的运用联合成一个统一的整体，而且把所有与行车有关的部门和单位都组织起来，严格地按照一定程序有条不紊地进行工作，从而保证列车安全、正点运行。
列车运行图是运行组织的一个综合性计划
各业务部门都需要根据列车运行图所规定的要求来安排工作，例如，车站根据运行图所规定的列车到达和出发对刻，安排本站行车组织工作和客运组织工作；车辆维修部门每天运营前要整备好运营需求的列车数；车辆运转部门要根据列车运行图的要求确定列车的派出时刻和乘务员的作息计划；工务、通信、信号、供电、机电等部门也要求根据列车运行图的规定来安排施工计划和维修计划。因此，列车运行图是城市轨道交通运行组织的一个综合性计划。

## Slide 8
了解列车运行图的分类
1-3
1.按区间正线数量分类
①单线运行图：上下行列车都在同一正线上运行，上下行列车交会在车站进行；
②双线运行图：上下行列车在各自的正线上运行，上下行方向列车交会可在车站或区间进行；
③单双线运行图：列车在单线区间和双线区间分别按单线运行．图和双线运行图运行，兼有单线和双线运行图的特点。
2.按列车的运行速度分类
①平行运行图：同一区间内同方向列车的运行速度相同，且在区间两端站的到、发或通过的运行方式也相同，因此列车运行线平行。
②非平行运行图：同一区间内同方向列车的运行速度不同，且在区间两端站的到、发或通过的运行方式不同，因此列车运行线不平行。
3.按上下行方向的列车数量分类
①成对运行图：上下行方向的列车数量相同。
②不成对运行图：上下行方向的列车数量不同。

## Slide 9
了解列车运行图的分类
1-3
单线成对平行运行图
双线成对平行运行图

## Slide 10
了解列车运行图的分类
1-3
4.按同方向列车的运行方式分类
①连发运行图：同方向列车运行以站间区间为间隔。使用连发运行图时，在连发的一组列车之间不铺画对向的列车。
②追踪运行图：同方向列车的运行以闭塞分区为间隔。这种运行图是在超速防护自动闭塞、自动闭塞的单线或复线区段上采用。
5.按照适用范围分类
①工作日运行图：适用于星期一至星期五，部分繁忙线路还细分为周一至周四图和周五图；
②双休日运行图：适用于星期六、星期日；
③节假日运行图：适用于法定节假日，如国庆节、五一劳动节等。
6.按照运行图时间变量分类
①一分格运行图：横轴以1 min为单位，以细竖线加以划分，10 min格和小时格用较粗的竖线表示。一分格图主要在编制新运行图和调度指挥时使用。
②二分格运行图：横轴以2 min为单位，以细竖线加以划分。二分格运行图常用于市郊铁路运行图
③十分格运行图：横轴以10 min为单位，用细竖线加以划分，半小时格用虚线表示，小时格用较粗的竖线表示。十分格运行图主要供调度在日常指挥中绘制实绩运行图使用。
④小时格运行图：横轴以h为单位，用竖线加以划分。小时格运行图主要在编制旅客列车方案图和机车周转图时使用。

## Slide 11
了解列车运行图的基本组成要素
1.时间要素
1-4
区间运行时分
区间运行时分就是指两个相邻站（车辆段与车站）之间的运行时间标准
站停时分
列车站停时分是指列车在车站停稳至再次启动的时间，是在车站办理乘客乘降所必需的停车时间标准
列车折返时分
列车折返时分是列车折返作业所用的时间，它不仅是列车运行图的一个重要因素，而且也是实际行车组织工作中的重要环节
列车出入车辆段停车库时分
指列车由停车库运行至出段信号或由进段信号运行至停车库的运行时分标准
列车出入车辆段作业时间
指列车在车辆段（转换轨）与正线防护信号间的列车运行时分

## Slide 12
了解列车运行图的基本组成要素
1.时间要素
1-4
车站连发间隔时间
在双线区段，自列车到达并发出或通过前方相邻接车站时起，至由车站向该区间再发出另一同方向列车时止的最小间隔时间称为车站的连发间隔时间。
车站间隔时间
车站间隔时间是指在车站上办理两列车的到达、出发或通过作业所需要的最小间隔时间
列车追踪间隔时间
追踪运行的两列车在运行过程中相互不受干扰的最小间隔时间称为追踪列车间隔时间。
运营时间
城市轨道交通运营时间就是对外开放并运送乘客的时间
接触轨停送电时间
电动客车的牵引力是来自电力，在保证首、末车在内的全部列车正常运行并停放到规定位置所需的送电至停电时间即为停送电时间

## Slide 13
了解列车运行图的基本组成要素
2.数量要素
1-4
客流
客流是规划城市轨道交通网络、安排工程项目建设顺序、设计车站规模及确定车站设备容量的依据，也是城市轨道交通系统安排运力、编制运输计划、组织行车和分析运营效果的基础
全天客流分布
没有客流分布，就无法编制出符合客观规律的列车运行图，更无法做到合理地使用运力，达到车流吻合的目的。
断面客流量
断面客流量是指在单位时间内，通过城市轨道交通线路上某一地点的客流量
最大断面客流量
最大断面客流量是指最大客流断面的客流量
高峰小时最大断面客流量
在以小时为单位计算断面客流量的情况下，分时断面客流量最大的小时称为高峰小时

## Slide 14
了解列车运行图的基本组成要素
2.数量要素
1-4
要求满载率
要求满载率是编制的列车运行图实施后最大断面客流量预计达到的列车满载率
平均满载率
平均满载率介于50%～55%之间为理想状态，介于56%～60%之间为允许状态，超过 60%为危险状态
平均运距
平均运距就是乘客的平均乘车距离，是通过客流调查计算得出的
可提供电客车组数
运用车回段组数及库停时间
……

## Slide 15
了解列车运行图的基本组成要素
3.相关要素
1-4
（1）与路面公共交通的衔接。
（2）电客车检修作业的要求。
（3）调试车开行。
（4）乘务制度。
（5）行车组织办法。
（7）区间及车站通过能力。
（8）轧道车的开行。
（9）换乘站的均衡换乘。
（10）其他因素。

## Slide 16
编制列车运行图
1.准备列车资料
1-5
①全线各区段分时班次计划（决定于需求）；
②列车最小运行间隔；
③列车在各区间计划运行时分；
④列车在各站的计划停站时间；
⑤列车在折返站/折返线上的折返及停留时间；
⑥列车出入车辆段的时间标准；
⑦可用列车或动车组数量；
⑧换乘站能力及其使用计划；
⑨系统开始营业时间和营业结束时间；
⑩列车交路计划，指存在长短交路配合时的情况；
⑪供电系统作业标准及计划；
⑫乘务组工作制度、乘务组数量及工作时间标准；
⑬运行实绩统计；
⑭沿线设备运用及进路冲突数据。

## Slide 17
熟悉列车运行图的定义和构成
在保证安全可靠的条件下，提高列车的运行速度，缩小列车的运行时分。列车运行速度高是城市轨道交通系统的主要优势，在安全得到保证的前提下，通过提高列车运行速度，压缩折返时间，减少出入库作业时间等方式，提高系统的运行效率和服务水平。
尽量方便乘客。城市轨道交通系统是城市公共交通的重要组成部分，编制运行图时主要考虑列车发车间隔在满足运行技术前提下尽量选择最小值，从而减少乘客的候车时间。在安排低谷运行时，最大的列车运行图间隔不宜过大。
充分利用线路的能力和车辆的能力。
在保证运量需求的条件下，运营车的组数达到最少。
水平线
1-5
2.了解编制列车运行图的原则

## Slide 18
编制列车运行图
3.熟悉编制列车运行图的步骤
1-5
①按要求和编制目标确定编图的注意事项；
②收集编图资料，对有关问题组织调查研究和试验：
③对于修改运行图，应总结分析现行列车运行图完成情况和存在的问题，提出改进意见；
④确定全日行车计划；
⑤计算所需运用列车数量；
⑥计算所需运用列车与草图；
⑦征求调度部门、行车和客运部门、车辆部门的意见，对行车运行方案进行调整
⑧根据列车运行方案制定详细的列车运行图、列车运行时刻表和编制说明；
⑨对列车运行图的编制质量进行全面的检查，并计算列车运行图的指标；
⑩将编制完毕的列车运行图、时刻表和编制说明报有关部门审核、批准、执行。

## Slide 19
计算列车运行图指标
1.检查运行图的编制质量
1-6
①运行图上铺画的列车数和折返列车数是否符合要求；
②列车运行线的铺画是否符合规定的各项时间标准；
③列车在车站折返时，同时停在折返线的列车数是否超过该站现有的折返线数；
④换乘站的列车到发密度是否均衡；
⑤列车乘务员的工作和休息时间是否符合规定的时间标准。

## Slide 20
计算列车运行图指标
2.计算列车运行图的各项指标
1-6
（1）列车列数和折返列数。
（2）旅客输送能力。 旅客输送能力=旅客列车数× 列车定员
（3）高峰小时运用列车数。应按早高峰和晚高峰分别计算。
（4）全日车辆总走行公里。全日车辆总走行公里是轨道交通车辆为运送乘客在运营线路上所走行的里程，它包括图定的车辆空驶里程和由于某种原因列车在中途清人或列车在少数车站通过后仍继续载客的车辆空驶里程。
全日车辆总走行公里=∑（旅客列车数×列车编成辆数×列车运行距离）
（5）车辆日均走行公里（称日车公里），即每一运用车辆每日平均走行公里数。
车辆日均走行公里=全日车辆总走行公里／全日车辆运用数
其中，全日车辆运用数可近似地取早高峰小时的运用车辆数。

## Slide 21
计算列车运行图指标
3.准备实行新的列车运行图
1-6
①发布实行新图的命令；
②印刷并分发列车时刻表；
③拟定保证实现新图的技术组织措施；
④组织学习，使职工了解、熟悉新图规定的要求；
⑤根据新图的规定，组织各站段修订《行车工作细则》；
⑥做好车辆和司乘人员的调配工作。

## Slide 22
了解行车闭塞法
2

## Slide 23
了解行车闭塞法的分类
2-1
时间间隔法
时间间隔法是列车按照事先规定好的时间由车站发车，使前行列车和追踪列车之间必须保持一定时间间隔的行车方法。
空间间隔法
空间间隔法是把线路划分为若干个区间（或分区），在每个区间（或分区） 内同时只准许一列车运行，使前行列车和追踪列车之间必须保持一定距离的行车方法。
1. 按照闭塞的依据进行分类
小贴士
时间间隔法因不能确保列车在区间的运行安全，已不再使用。我国的轨道交通线路以车站为分界点划分为若干区间，采用区间作为列车运行的空间间隔。。

## Slide 24
了解行车闭塞法的分类
2-1
基本闭塞法
为保证列车运行安全，城市轨道交通根据各条线路的站间距离、行车密度等因素的需要，采用不同的闭塞设备，各条线路在基本设备正常时所使用的闭塞方式，称为基本闭塞法。
代用闭塞法
当基本闭塞设备故障或由于其他原因不能使用时，为达到闭塞区间同时只有一列列车运行的目的而临时采用的闭塞法，称为代用闭塞法。
2.按照闭塞的应用时机分类

## Slide 25
划分闭塞区间
在城市轨道交通线路上，采用的闭塞方式不同，闭塞区间的划分也不尽相同。在我国，列车占用区间的凭证通常为车站出站信号机的准许显示或目标点和速度码。
2-2
站间区间
站间区间是把线路上的车站作为区间分界点构成的区间。
在单线上以两个车站的进站信号机机柱的中心线作为车站与区间的分界线。
在双线或多线上，分别以各线路的进站信号机机柱或站界标的中心线作为车站与区间的分界线
单线线路闭塞区间的划分
双线线路闭塞区间的划分

## Slide 26
划分闭塞区间
在城市轨道交通线路上，采用的闭塞方式不同，闭塞区间的划分也不尽相同。在我国，列车占用区间的凭证通常为车站出站信号机的准许显示或目标点和速度码。
2-2
大区间
大区间是根据作业需要把运营线路上的某些大站或重要车站作为分区分界点构成的区间。
图中A站和C站是闭塞区车站，C站是闭塞区分界点。
大区间闭塞区间的划分

## Slide 27
划分闭塞区间
在城市轨道交通线路上，采用的闭塞方式不同，闭塞区间的划分也不尽相同。在我国，列车占用区间的凭证通常为车站出站信号机的准许显示或目标点和速度码。
2-2
移动区间
移动区间是把线路上能保持行车安全的同方向前后两车之间的最小行车间隔所构成的区间。
移动区间闭塞区间的划分

## Slide 28
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
在城市轨道交通的运营线路上，常采用的基本闭塞法为超速防护自动闭塞法；在非运营线路上，常用的基本闭塞法为站间自动闭塞法、电话闭塞法和超速防护自动闭塞法，而站间自动闭塞法和电话闭塞法，是当超速防护自动闭塞法不能使用时所采用的代用闭塞法。电话闭塞法也是自动闭塞法不能使用时所采用的代用闭塞法。
2-3

## Slide 29
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
1.电话闭塞法
2-3
电话闭塞，不论单线或双线，均按站间区间办理。电话闭塞区间分为接车区间、接车线路、发车区间三部分。接车站需确认接车区间、接车线路空闲。发车站需确认发车区间空闲。
（1）使用时机
基本闭塞设备发生故障，包括： ATP地面设备故障时；站间区间轨道电路发生故障时。
基本闭塞设备不能使用，包括： 双线区间列车反方向运行时； 列车推进运行时。
站间自动闭塞不能使用，包括： 站间自动闭塞法时出站信号机因故仅能显示红灯或灭灯； 站间自动闭塞法时分界点信号机因故仅能显示红灯或灭灯。
特殊情况，如在特殊区段运行等。

## Slide 30
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
1.电话闭塞法
2-3
（2）特性
分界线：车站出站信号机。
闭塞设备：行车闭塞电话。
实现方法：通过人工完成。
闭塞区间：车站出站信号机至前方相邻站出站信号机。
行车凭证：出站信号机稳定的绿色灯光或稳定的黄色灯光（人工控制）。出站信号机无法开放时，行车凭证为《绿色许可证》，并手信号发车。

## Slide 31
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
1.电话闭塞法
2-3
（3）工作原理及示意图
由相邻两个车站的车站行车值班员利用行车专用电话进行联系，以电话记录的方式共同确认闭塞区间空闲后，准许列车进入该闭塞区间运行。

## Slide 32
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
1.电话闭塞法
2-3
（4）技术特点
闭塞手续通过人工办理完成，闭塞区间的空闲需人工确认。
一个电话闭塞区间空闲情况需两个相邻车站共同确认。实现方法：通过人工完成。
电话闭塞区间分为接车区间、接车线路、发车区间三部分。接车站需确认接车区间和接车线路空闲，发车站需确认发车区间空闲。
电话闭塞为代用闭塞法，只能由车站行车值班员办理。

## Slide 33
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
2.站间自动闭塞法
2-3
（1）使用时机
ATP车载设备故障时；
ATP地面设备故障时；
站线轨道电路故障时（对后方站出站信号机没有影响）；
列车推进运行时；
未安装ATP车载设备的列车运行时；
进行车载ATP设备调试的列车。

## Slide 34
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
2.站间自动闭塞法
2-3
（1）使用时机
分界线：进、出站信号机，分界点信号机，区间内指定的其他信号机。
闭塞设备：轨旁设备（如：无线传输系统、地面信标、计轴器、信号机等）及车载设备（如：信标天线、无线通信天线、编码里程计、车载地图等）。
实现方法：由设备自动完成。
闭塞区间：从车站出站信号机或区间分界点信号机至前方站相邻进站信号机或前方相邻分界点 信号机或前方防护信号机间。
行车凭证：车站出站信号机或分界点信号机闪动的绿色灯光或闪动的黄色灯光。

## Slide 35
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
2.站间自动闭塞法
2-3
（3）工作原理及示意图
站间自动闭塞是代用闭塞法的一种，当基本闭塞法因故不能使用时，通过车站值班站长的操作，人工进行转换的闭塞方式。站间自动闭塞又分为在ATP防护下的站间自动闭塞和无ATP防护下的站间自动闭塞。

## Slide 36
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
2.站间自动闭塞法
2-3
（4）技术特点
站间自动闭塞作为一种代用闭塞法只能由车站值班站长办理；
列车到达前方站后，后方站出站信号机可自动开放，减少人工办理；
其通过能力；及安全系数高于电话闭塞。

## Slide 37
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
3.进路闭塞法
2-3
（1）特性
分界线：出站信号机，防护信号机，顺向阻挡信号机，区间分界点信号机。
闭塞设备：轨旁设备（如：无线传输系统、地面信标、计轴器、信号机等）及车载设备（如：信标天线、无线通信天线、编码里程计、车载地图等）。
实现方法：由设备自动完成。
闭塞区间：同方向两相邻信号机间。
行车凭证：信号机稳定的绿色灯光或稳定的黄色灯光。

## Slide 38
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
3.进路闭塞法
2-3
（2）工作原理及示意图

## Slide 39
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
3.进路闭塞法
2-3
（3）技术特点
进路闭塞是一种代用闭塞法，可由行调集中办理，也可将控制权下放由车站办理。
列车到达前方相应区间后，后方信号机可自动开放，减少人工办理。
其通过能力力及安全系数高于电话闭塞。
由设备自动完成闭塞区间内信号机的点灯，无须人工操作。

## Slide 40
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
4.固定式超速防护自动闭塞法
2-3
固定式超速防护自动闭塞将一个区间划分为固定的若干个闭塞分区，不论前、后列车的位置，还是前、后列车的间距，都采用固定的地面设备（如轨道电路或地面应答器等） 检测和表示，其线路条件和列车参数等均需在闭塞设计过程中加以考虑，并体现在地面固定区段的划分中。

## Slide 41
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
4.固定式超速防护自动闭塞法
2-3
（1）特性
分界线：各种地面信号机（如：进、出站信号机，防护信号机，分界点信号机等）及分界标。
闭塞设备：轨道电路、信号机、车载设备等。
实现方法：由轨道电路、信号机和车载设备自动完成。
闭塞区间：超速防护闭塞区间（ATP 区段）。
行车凭证：车载信号绿色灯光相对应的固定速度值和出站信号机稳定绿色灯光。

## Slide 42
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
4.固定式超速防护自动闭塞法
2-3
（2）工作原理及示意图
将列车运行线路划分为若干个区段，并安装轨道电路，借助轨道电路和车载设备，将地面闭塞分区占用（或空闲）情况、线路技术参数及联锁条件等信息传送到列车至车载信号设备，车载信号设备通过解调、译码等技术处理，将地面传递的信息翻译成限制速度码，指导司机按限制速度驾驶列车。

## Slide 43
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
4.固定式超速防护自动闭塞法
2-3
（3）技术特点
将列车运行线路划分为若干个区段，并安装轨道电路，借助轨道电路和车载设备，将地面闭塞分区占用（或空闲）情况、线路技术参数及联锁条件等信息传送到列车至车载信号设备，车载信号设备通过解调、译码等技术处理，将地面传递的信息翻译成限制速度码，指导司机按限制速度驾驶列车。

## Slide 44
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
5.移动式超速防护自动闭塞法
2-3
移动式超速防护自动闭塞是一种新型的闭塞制式。它不设固定闭塞区段，前、后两列车都采用移动式的定位方式。移动闭塞方式的目标距离控制模式根据目标距离、目标速度及列车本身的性能确定列车制动曲线，采用一次制动方式。

## Slide 45
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
5.移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（1）特性
分界线：由无线通信系统传输的列车移动授权终点。
（2）闭塞设备：轨旁设备（如：无线传输系统、地面信标、计轴设备、信号机等）及车载设备（如：信标天线、无线通信天线、编码里程计、车载地图等）。
（3）实现方法：由设备自动完成。
（4）闭塞区间：由列车长度及列车前后防护区域组成。
（5）行车凭证：车载信号相对应的目标速度曲线值。

## Slide 46
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
5.移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（2）工作原理及示意图

## Slide 47
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
5.移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（3）技术特点
基于移动闭塞技术的超速防护自动闭塞为基本闭塞法可由行调集中办理，也可将控制权下放由车站办理。
设备实现了最小运行间隔的列车追踪运行，相对于基于准移动闭塞技术的超速防护自动闭塞而言提高了列车通过能力，进一步保证行车安全。
主体信号为车载信号，同时地面信号机不点灯。

## Slide 48
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
6.准移动式超速防护自动闭塞法
2-3
准移动闭塞式超速防护自动闭塞是介于固定式超速防护自动闭塞和移动闭塞自动闭塞之间的一种闭塞方式。它对前、后列车的定位方式是不同的。前行列车的定位仍沿用固定闭塞的方式，而后续列车的定位则采用移动的方式

## Slide 49
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
6.准移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（1）特性
（1）分界线：各种地面信号机（如：出站信号机、防护信号机、分界点信号机等）及分界标。
（2）闭塞设备：轨旁设备（如：轨道电路、地面应答器、车地双向通信器、无线通信系统、信号机等）及车载设备（如：应答器天线、无线通信天线、车地双向通信器、车载地图）。
（3）实现方法：由设备自动完成。
（4）闭塞区间：超速防护闭塞区间和列车制动距离。
（5）行车凭证：车载信号相对应的目标速度曲线值。

## Slide 50
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
6.准移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（2）工作原理及示意图

## Slide 51
熟悉常见闭塞方法的特点及工作原理
6.准移动式超速防护自动闭塞法
2-3
（3）技术特点
基于准移动闭塞技术的超速防护自动闭塞为基本闭塞法可由行调集中办理，也可将控制权下放由车站办理。
设备实现了闭塞分区最小间隔的列车追踪运行，相对于基于固定闭塞技术的超速防护自动闭塞而言提高了列车通过能力，进一步保证行车安全。
主体信号为车载信号，同时地面信号机不点灯。

## Slide 52
熟悉各类列车自动控制系统
3

## Slide 53
固定闭塞式ATC
固定闭塞式ATC将线路划分为固定的闭塞分区(用轨道电路或计轴装置来划分)，前后车的位置都是用固定的地面设备来检测。固定闭塞的速度控制模式是分级的，需要向被控列车传送的信息只有速度码。列车间的安全间隔较大。
3

## Slide 54
准移动闭塞式ATC
准移动闭塞式对前后列车的定位方式不同。前行列车的定位仍然沿用固定闭塞方式，而后续列车的定位则采用移动的或称为连续的方式，即后续列车可以定位更加精准。
3

## Slide 55
准移动闭塞式ATC
由于准移动闭塞采用了固定和移动两种定位方式，所以其速度控制模式既有连续的特点，又有阶梯的性质。
3
准移动闭塞在控制列车安全间隔方面比固定闭塞更进一步，可以告知后续列车继续前行的距离，后续列车也可以通过这一距离合理地采取减速或制动，从而可以改善列车控制，缩小时间间隔，提高线路使用效率。

## Slide 56
移动闭塞式ATC
移动闭塞的特点就是前后两车均采用移动式的定位方式，即前后两辆列车均可精确定位，列车之间的安全追踪间距随着列车的运行而不断移动且变化。
3

## Slide 57
ATC系统的选用原则
移动闭塞的特点就是前后两车均采用移动式的定位方式，即前后两辆列车均可精确定位，列车之间的安全追踪间距随着列车的运行而不断移动且变化。
3
在城市轨道交通的规划建设阶段，选用合适的ATC系统主要需要考虑以下原则：
    对规划线路的客流进行充分预测，以运能要求为依据；
    在兼顾性能价格比的基础上选用技术较先进的主流产品；
    充分考虑今后该系统功能的拓展性和与其他线路互联互通性。

## Slide 58
思考题
（1）什么是列车运行图？
（2）列车运行图有什么作用？如何分类？
（3）列车运行图的基本组成要素有哪些？
（4）什么是闭塞？其原则是什么？
（5）什么是行车闭塞法？
（6）什么是基本闭塞法？什么是代用闭塞法？
（7）各种不同闭塞的闭塞区间是如何划分的？
（8）各种不同闭塞条件下，列车占用区间的行车凭证是什么？
（9）ATC的功能是什么？由哪几个子系统组成？
（10）列车运行控制模式有几种？分别是什么？
（11）选用ATC系统的原则是什么？