## Slide 1
城市轨道交通行车组织
车站行车组织
项目3

## Slide 2
教学
目标
1
熟悉城市轨道交通车站的概况
>
>
2
熟悉车站行车设备的使用
3
掌握车站行车作业标准
4
了解接发车作业及折返作业

## Slide 3
了解城市轨道交通车站
1

## Slide 4
车站的组成
1-1

## Slide 5
车站的组成
1-1
车站主体根据功能的不同，可以分为两部分。
乘客使用空间
乘客使用空间又可分为非付费区（乘客购票并正式进入车站前的活动区域）和付费区（包括站台、楼梯和自动扶梯、其他乘客服务设施等。它是为乘客候车服务的设施）。两者的区分位置在安检和检票区。

## Slide 6
车站的组成
1-1
车站主体根据功能的不同，可以分为两部分。
车站用房
车站用房包括设备用房、运营管理用房和辅助用房三部分。

## Slide 7
车站的分类
1-2
按运营功能和是否具有站控功能进行分类。
按运营功能分类
（1） 终点站。终点站是线路两端的车站, 除供乘客上、下车外, 还能供列车折返、停留和临时检修用, 终点站一般设有停车线。
（2） 中间站。中间站仅供乘客上、下车之用, 功能单一, 是城市轨道交通路网中数量最多的基本站型。有的中间站设有配线，可供列车越行；也有的中间站设有折返设备，可供列车折返。
（3）折返站。折返站也称为区域站，指的是设在两种不同行车密度交界处的车站。站内设有折返线、渡线等折返设备, 可供长、短交路列车进行折返作业。
（4） 换乘站。换乘站是位于两条及两条以上线路交叉点上的车站。除供乘客乘降之用外, 还供乘客由一条线路的列车换乘到另一条线路的列车上去。

## Slide 8
车站的分类
1-2
按运营功能和是否具有站控功能进行分类。
按是否具有站控功能分类
（1）集中站。集中站是具有站控功能的车站，集中站的车站值班员根据调度命令，可以监控集中站管辖线路上的列车运行、办理电话闭塞行车、执行扣车、催发车等列控任务。
（2）非集中站。非集中站指的是不具备站控功能的车站。

## Slide 9
学用车站行车技术设备
2

## Slide 10
线路
2-1
已铺设好轨道的隧道
线路是列车运行的基础，它是由路基、桥梁、隧道建筑物和轨道三部分组成的一个整体工程，是城市轨道交通所有行车线路的总称。
。
小贴士
下车站的线路通常采用“高站位、低区间”的设计。

## Slide 11
道岔
2-2
道岔是使列车从一条线路转入或跨越另一条线路的连接及交叉设备，通常设置在车站上和车辆段内，是轨道的组成部分。
1.道岔的相关概念
（1） 道岔定位：开通直股或经常开通的位置。
（2） 道岔反位：开通侧向或不经常开通的位置。
（3） 顺向道岔：使列车先经过叉心，后经过尖轨的道岔。
（4） 逆向道岔：使列车先经过尖轨，后经过叉心的道岔。
（5） 挤岔：列车顺向经过道岔且道岔位置不正确，列车车轮挤过道岔使尖轨与基本轨分开。
（6） 掉道：列车逆向经过道岔且道岔处于四开状态，车轮一个在直轨上一个在曲轨上由于轨距加大造成车轮脱离钢轨。
（7） 道岔护轨的作用：
（8）道岔的型号：
（9）道岔护轨的作用:
（10）活动心轨道岔：

## Slide 12
道岔
2-2
2.单开道岔
单开道岔由转辙部分（包括基本轨、尖轨、连接杆和转辙机）、连接部分（包括直轨、导曲线轨）、撤叉部分（包括辙叉心、翼轨、护轨）三部分组成。

## Slide 13
道岔
2-2
3.菱形交叉道岔
菱形交叉道岔由钝角辙岔和锐角辙叉两部分组成。
菱形交叉道岔

## Slide 14
道岔
2-2
4.复式交分道岔
复式交分道岔由直轨、尖轨、活动心轨、翼轨、护轨、曲基本轨、辙叉心组成。
复式交分道岔双线表示法
复式交分道岔开通方向及转辙机方向

## Slide 15
道岔
2-2
5.道岔的编号
从列车到达方向起，由正线开始顺序编号，上行为双号、下行为单号；尽头式线路，向线路终点方向顺序编号；对称式的折返线，以上行列车到达方向为主顺序编为双号，另一侧编为单号，其号码与上行一侧相对应。
6.道岔的号数
道岔因其辙叉角的大小不同, 有不同的道岔号(N), 道岔号数表明了道岔各部分的主要尺寸。对于道岔号我们习惯用辙叉角(α) 的余切值来表示, 即
N = cotα= FE/AE

## Slide 16
道岔
2-2
7.道岔使用及维护
为保证接发列车及调车作业的顺利进行，将道岔与有关信号机或闭塞设备建立起一种相互联系、相互制约的联锁关系，由车站负责管理、统一操纵。正常情况下采用集中控制方式，故障情况下采用现场人工手动方式。
车站要制定《道岔维护制度》，对站内的道岔维护工作扫落实到人，至少确保每付道岔至少一周上一次油，每半月擦拭一次。

## Slide 17
渡线
2-3
渡线是一种辅助线路，它的作用是使行驶于一条路线的列车可以换轨至另外一条路线。
单渡线
单渡线是由两个单开道岔组成的连接两条平行线路的联接设备
交叉渡线
交叉渡线是由四个单开道岔和一个菱形交叉设备组成的联接设备

## Slide 18
车站信号设备
2-4
信号通过不同颜色、位置、形式不停地向列车指示运行条件，向调车人员发出的指示和命令，其作用是保证列车运行与调车作业的安全，提高列车通过能力。
信号种类
视觉信号和听觉信号。（城市轨道交通一般以视觉信号为主，以听觉信号为辅）
固定信号、移动信号和手信号。（城市轨道交通以固定信号为主，以移动信号为辅）
地面信号和车载信号。（城市轨道交通一般运用地面信号与车载信号结合的方式。）

## Slide 19
车站信号设备
2-4
信号颜色及表示意义
①红色：停车信号, 禁止越过该信号机。
②绿色：允许信号, 信号处于正常开放状态。
黄色：注意或减速信号, 即信号机处于有条件开放状态。
①月白色：用于指示调车作业时, 表示允许越过该信号机调车; 用于指示正线列车作业时, 同时显示一个红灯信号, 构成引导信号, 表示准许列车越过显示红灯的信号, 并随时准备停车。
②蓝色：用于调车信号机, 表示禁止越过该信号机调车。
城市轨道交通采用三显示加一个防护区段的显示制度。

## Slide 20
车站信号设备
信号机的种类及信号灯的表示
2-4
防护信号机
阻挡信号机
通过信号机
采用ATC 系统的城市轨道
交通，一般在区间不设置
通过信号机。

## Slide 21
车站信号设备
信号机的种类及信号灯的表示
2-4
进、出站信号机
发车表示器
车站可在正向出站方向站台一侧, 列车停车位置前方适当地点设置发车表示器, 向司机表示能否关闭车门及发车时间
车站可根据需要设置进、出站信号机, 或仅设置出站信号机。
进站信号机设置在车站入口外方适当距离, 用于防护车站内作业安全。

## Slide 22
熟悉车站联锁设备
联锁设备是城市轨道交通的重要信号设备, 用来在车站或车辆段实现联锁关系, 建立进路、控制道岔的转换和信号机的开放, 以及进路解锁, 以保证行车安全。
2-5
继电集中联锁的主要设备如下：
（1）继电器: 继电器相当于电路中的开关, 可以接通和断开电路。
（2）信号机: 指挥列车运行。
（3）电动转辙机: 为了转换道岔, 在道岔上都装有转辙机。
（4）轨道电路(计轴设备): 用于判断区段是否有车。
（5）控制台: 单元控制台, 进行室外设备的控制。
优点：
（1）减少了办理进路的时间，提高了效率, 提高了车站的通过能力。
（2）掌握股道、道岔的相关情况。
（3）改善了行车人员的劳动条件。
缺点：继电集中联锁的设备费用比较高, 设备体积较大, 维修量大, 要求车站上有可靠的交流电源。

## Slide 23
熟悉车站联锁设备
计算机联锁系统是以微型计算机逻辑运算取代了传统的继电集中联锁电路中的继电器而构成的车站信号自动控制系统。
2-5
计算机联锁的主要设备如下：
（1）操纵显示设备（2）监控机（3）联锁机（4）执行表示机和输入输出接口
（5）现场设备（6）其他设备。
计算机联锁特点：
（1）由于用计算机软硬件实现联锁逻辑关系, 所以联锁设备动作速度快; 信息量大, 容易实现信号系统的自动控制和远程控制; 可以扩大控制范围和增强控制功能。
（2）设备体积小, 机件重量轻, 可节省信号楼的建筑面积、降低材料消耗和工程造价,同时也便于安装调试及维修。
（3）采用了积木式的软件和硬件, 通用性强, 适应站场的改建和扩建, 无需变动联锁设备, 必要时只需修改软件。
（4）操作简便, 提高办理进路自动化程序, 减少有关行车人员之间的联系, 减少和防止误操作, 提高了作业的安全和效率。
（5）容易实现车站管理和联锁系统的自动化, 计算机可以向旅客服务系统和列车运行监护系统等提供信息, 并对设备工作情况及时作出记录显示并打印。
（6）由于采用了软件和硬件的冗余技术, 便于实现故障导向安全的要求。

## Slide 24
熟悉车站联锁设备
车站信号控制台是组织指挥行车的专用设备，是车站管辖区内电气联锁的终端设备，联锁设备可以同闭塞设备一起在控制台上操纵。车站信号控制台有单元台、鼠标台、应急台三种。
2-5
车站信号控制台各字母的含义如下所示：
A：按钮 B：保护 C：出站 D：道岔区段 F：防护
G：轨 J：进站 K：开放 Q：区间 S：上行
T：特殊 X：信号、下行 Y：预告、引导
Z：终端、阻挡、折返
车站信号控制台上下行线路
信号机名称：布置在上行线的信号机，编号时名称前部通常有字母“S”，后部的数字为双数。
布置在下行线的信号机，编号时名称前部通常有字母“X”，后部的数字为单数。
按钮名称：布置在上行线上的按钮，其名称前部通常有字母“S”。
布置在下行线上的按钮，其名称前部通常有字母“X”。
轨道编号：在正线上，上行轨道编为双号，下行轨道编为单号。
道岔编号：在正线上，上行道岔编为双号、下行道岔编为单号。

## Slide 25
熟悉车站联锁设备
车站信号控制台的使用（以车站鼠标控制台为例）
2-5
（1）车站鼠标控制台（HMI）表示灯的显示及含义
轨道表示光节显示蓝灰色光带，表示区段无车占用或道岔区段未排列进路；
轨道表示光节显示红色光带，表示相应区段有车占用或计轴区段故障；
轨道表示光节显示白色光带，表示相应轨道区段进路排通且锁闭或进路不解锁；
轨道表示光节显示绿色光带，表示相应轨道区段进路不解锁；
道岔中心处闪红色短光带，表示相应道岔未在规定时间转换到位或发生挤岔。

## Slide 26
熟悉车站联锁设备
车站信号控制台的使用（以车站鼠标控制台为例）
2-5
（2）信号复示器与现场信号机的对应的对应关系
A类信号机
B类信号机
C类信号机

## Slide 27
熟悉车站联锁设备
车站信号控制台的使用（以车站鼠标控制台为例）
2-5
（4）车站鼠标控制台主要按钮的功能及其表示灯
①控制命令按钮

## Slide 28
熟悉车站联锁设备
车站信号控制台的使用（以车站鼠标控制台为例）
2-5
（4）车站鼠标控制台主要按钮的功能及其表示灯
②主站场图相关按钮及表示灯
按钮名称 | 按钮表示灯 | 功能
“站控”“遥控”按钮指示灯组 | 调度中心集中控制 车站控制 | 每个设备集中站控制台上设一组“站控”、“遥控”按钮及表示灯，用以确定控制权。 （1）调度集中控制时，遥控表示灯亮绿灯，站控表示灯灭灯； （2）调控权下放车站时，站控表示灯亮黄灯，遥控表示灯灭灯，设备处于车站控制状态
“扣车”按钮及表示灯 | 未扣车 中心扣车 车站扣车 共同扣车 | 每个设备集中站控制台针对所管辖的车站上、下行各设一组扣车按钮及表示灯，用以关闭/开放该站出站信号机时使用： （1）按下“扣车”按钮，相应的出站信号机关闭； （2）抬起“扣车”按钮，相应的出站信号机开放。 （3）控制中心控制时“扣车”按纽亮绿灯，车站控制时“扣车”按钮亮黄灯，双方均办理时“扣车”按钮亮红灯
“提前发车”按钮及表示灯 | 未使用 使用中 | 每个设备集中站控制台针对所控制的每个车站上行、下行线路各设一个“提前发车”按钮，列车在站等候正点发车时，如果需提前发车则按下此按钮。按下此按钮后，表示灯亮绿灯
“站间闭塞”按钮及表示灯 | 未使用 使用中 | 每个设备集中站控制台针对所控制的每个车站上行、下行线路各设一个“站间闭塞”按钮，与出站信号机相对应设置，用于办理站间闭塞。按下此按钮，其表示灯的含义如下： （1）稳定的红灯表示站间闭塞条件已构成； （2）闪动的红灯表示取消站间闭塞条件未构成
“闭塞确认”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台设置两个“闭塞确认”按钮。当相邻设备集中站向本集中站办理站间闭塞后，需本集中站对其办理进行确认时使用该按钮。邻站向本站办理站间闭塞后，按钮表示灯亮红灯，本站进行确认操作后，表示灯灭灯
“信号”按钮及排列进路表示灯 | 排列侧向列车进路 排列直向列车进路 排列折返进路 | 每个设备集中站控制台上对应每架防护信号机及顺向阻挡信号机设若干个信号按钮。对于没有设信号机的进路终端则设“终端”信号按钮，办理进路时使用。 “信号”按钮按进路开通方向分为“始端”按钮和“终端”按钮；列车进路的“始端”按钮和“终端”按钮均为方形，折返进路的“终端”按钮为圆形。 进路“始端”“终端”按钮按下后，开始进路排列，排列表示灯亮灯，进路排通后，表示灯灭灯
“自动”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台上行、下行正线设置若干组“自动”按钮及表示灯，在两列及其以上的列车按同一进路连续追踪运行时使用。 （1）按下“自动”按钮，相应表示灯亮黄灯，设备根据列车运行情况自动排列进路。 （2）抬起“自动”按钮则相应表示灯灭灯
“折返”按钮及表示灯 |  | 有折返作业能力的设备集中站，控制台上设有若干组“折返”按钮及表示灯，当两列及其以上的列车按同一方式连续折返时使用。 （1）按下“折返”按钮，相应表示灯亮黄灯，根据列车运行情况，设备自动排列折返进路； （2）抬起“折返”按钮，表示灯灭灯
“全站点灯”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台设置一个“全站点灯”按钮，用于办理集中站管辖范围内所有地面信号点灯作业。按钮按下后，表示灯亮绿灯
“进路点灯”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台设置若干个“进路点灯”按钮，用于办理非站间闭塞条件下的折返进路，当需要使地面信号机点灯时使用该按钮。按下该按钮后，表示灯亮红灯
“引导”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台均设有若干的“引导”按钮，当进站信号机、防护信号机故障只能显示红灯，需要开放引导信号时使用。 按下此按钮后，引导信号开放,相应引导信号按钮亮黄灯
“计轴复位”按钮 |  | 每个设备集中站控制台设置一个“计轴复位”按钮，用于对集中站管辖区内相应的故障计轴区段进行复位操作。 按下此按钮后，表示灯亮红灯
“引导总锁”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台设置一个“引导总锁”按钮，用于办理或取消集中站管辖区内所有道岔引导总锁闭。 按下此按钮后，表示灯亮红灯
“上电解锁”按钮 |  | 每个设备集中站控制台设置一个“上电解锁”按钮，平常不显示，当两台联锁机都重启运行后，“上电解锁”按钮出现并亮红灯，整个站场处于锁闭状态。 需要要取消站场锁闭状态时使用该按钮
“全站封锁”按钮及表示灯 |  | 每个设备集中站控制台设置一个“全站封锁”按钮，平常不显示，当联锁机在开机上电或不同步状态下倒机时，“全站封锁”按钮出现并亮红灯，此时全站处于封锁状态，不能对室外的设备进行任何操作。 需要取消全站封锁状态时使用该按钮
道岔定/反位、单锁、挤岔表示 | 定位 反位 单独闭锁 挤岔 | 每组道岔的定/反位、单锁、挤岔状态，以道岔号码不同颜色及状态进行显示。 道岔号码显示绿色表示定位； 道岔号码显示黄色表示反位； 道岔号码显示红色表示单独锁闭； 道岔号码显示闪动红色表示挤岔
延时解锁表示 |  | 使用“总人解”按钮进行解锁时，被解锁进路如需延时解锁，鼠标台右上角会出现白色方框，方框内显示倒计时时间

## Slide 29
熟悉车站联锁设备
主站场图相关按钮及表示灯
2-5

## Slide 30
熟悉车站联锁设备
主站场图相关按钮及表示灯
2-5

## Slide 31
熟悉车站联锁设备
主站场图相关按钮及表示灯
2-5

## Slide 32
熟悉车站联锁设备
主站场图相关按钮及表示灯
2-5

## Slide 33
车站通信设备
用于车站行车作业的通信设备，主要有调度电话、车站专用电话、自动电话、便携式电话、无线电台、广播设备等。
2-6
1. 调度电话
调度电话在接收行车调度员发布的书面及口头命令、向行车调度员报告现场情况时使用。
2. 车站专用电话
车站专用电话也称为闭塞电话，是值班站长进行业务联系的有线电话，值班站长在办理闭塞手续、联系有关接发车事宜及联系其他工作时使用。可与邻站综控室、本站值班站长室、站区办公室、售票室、公安值班时等房间直接通话。
3. 自动电话
自动电话也称为公务电话，是为联系有关行车事宜而设置的作为车站专用电话的备用设备。

## Slide 34
车站通信设备
用于车站行车作业的通信设备，主要有调度电话、车站专用电话、自动电话、便携式电话、无线电台、广播设备等。
2-6
1. 调度电话
调度电话在接收行车调度员发布的书面及口头命令、向行车调度员报告现场情况时使用。
2. 车站专用电话
车站专用电话也称为闭塞电话，是值班站长进行业务联系的有线电话，值班站长在办理闭塞手续、联系有关接发车事宜及联系其他工作时使用。可与邻站综控室、本站值班站长室、站区办公室、售票室、公安值班时等房间直接通话。
3. 自动电话
自动电话也称为公务电话，是为联系有关行车事宜而设置的作为车站专用电话的备用设备。

## Slide 35
车站通信设备
用于车站行车作业的通信设备，主要有调度电话、车站专用电话、自动电话、便携式电话、无线电台、广播设备等。
2-6
4. 便携式电话
便携式电话是为隧道内有关人员与行车调度员或值班站长联系行车事宜而设置的。行车区间每200 m左右及道岔区段设置一个插销座，设在信号机附近的侧墙上。需使用时将便携式电话插入插销座，拨号进行联系。
5. 无线电台
无线电台是值班站长与司机或邻站进行相关作业联系的无线通信设备。
6. 广播设备
广播设备设在综控室，值班站长向本站站台、站厅、通道、出入口、房间、隧道内有关人员发布命令、传达通知、组织宣传时使用。

## Slide 36
行车凭证与行车报表
城市轨道交通行车凭证是指列车进入区间或闭塞分区的凭证。行车凭证分为两类，采用基本闭塞法时的行车凭证为自动闭塞的列车速度码及出站信号机的显示；当基本闭塞法停止使用，采用代用闭塞法时，行车凭证为路票或者特殊情况下的行车调度命令。
2-7
1. 路票
路票是在电话闭塞法行车时，根据区间空闲相邻两站所承认闭塞的电话记录号码而填写的行车凭证。
路 票 行调命令第 号 电话电报话记录第 号 准许第 次列车自 站至 站间反向运行。 ××站 车站值班员 年 月 日填发
注：白色纸复写一式两份，司机一份，存根一份

## Slide 37
行车凭证与行车报表
城市轨道交通行车凭证是指列车进入区间或闭塞分区的凭证。行车凭证分为两类，采用基本闭塞法时的行车凭证为自动闭塞的列车速度码及出站信号机的显示；当基本闭塞法停止使用，采用代用闭塞法时，行车凭证为路票或者特殊情况下的行车调度命令。
2-7
2. 行车调度命令
行车调度命令是指在按规定进行某些行车作业时，向行车值班员、司机发布命令的作业指示，具有严肃性、权威性和强制性。
调 度 命 令 登 记 薄 |  |  | 
年 月 日 时 分 编号： |  |  | 
受所命令 |  | 命令号码 | 调度员姓名（代号）
命 令 内 容 |  |  | 

## Slide 38
行车凭证与行车报表
城市轨道交通行车凭证是指列车进入区间或闭塞分区的凭证。行车凭证分为两类，采用基本闭塞法时的行车凭证为自动闭塞的列车速度码及出站信号机的显示；当基本闭塞法停止使用，采用代用闭塞法时，行车凭证为路票或者特殊情况下的行车调度命令。
2-7
3.临时加开或停运列车
调 度 命 令 登 记 薄 |  |  | 
2014年 5 月 10 日 20 时 38 分 编号： 0000 |  |  | 
受令处所 | A站至B站各站，A站驾驶员 | 命令号码 | 调度员姓名（代号）
 |  | 211 | 255
命 令 内 容 | 准03511次A站终止，A站至B站间加开055568次，按现行时分运行。 |  | 

## Slide 39
行车凭证与行车报表
城市轨道交通行车凭证是指列车进入区间或闭塞分区的凭证。行车凭证分为两类，采用基本闭塞法时的行车凭证为自动闭塞的列车速度码及出站信号机的显示；当基本闭塞法停止使用，采用代用闭塞法时，行车凭证为路票或者特殊情况下的行车调度命令。
2-7
3.临时加开或停运列车
调 度 命 令 登 记 薄 |  |  | 
2014年 5 月 10 日 20 时 38 分 编号： 0000 |  |  | 
受令处所 | A站至B站各站，A站驾驶员 | 命令号码 | 调度员姓名（代号）
 |  | 211 | 255
命 令 内 容 | 准03511次A站终止，A站至B站间加开055568次，按现行时分运行。 |  | 

## Slide 40
行车凭证与行车报表
行车报表是指在列车运行及设备保养等活动中，行车人员及相关人员根据现场实际情况记录下来的原始资料。
2-7
城市轨道交通常用的行车报表通常包括以下几类：
（1）行车作业类包括调度命令登记簿、行车日志、电话电报记录簿、运营线列车救援作业时间记录表。
（2）施工管理类包括施工检修登记簿、车站夜间施工联保登记簿。
（3）综合设备类摆阔设备故障报修登记簿、FAS 运行登记簿。
（4）日常管理类包括交接班登记簿、破加封登记簿、车站行车作业登记簿、车站安全巡视登记簿、车站公共区域暂存物品登记簿、非运营时间进出车站登记簿、外部人员出入登记簿。

## Slide 41
掌握车站行车作业标准
3

## Slide 42
了解车站行车指挥层次
车站行车指挥层次
3-1

## Slide 43
了解车站行车组织工作的主要内容
车站行车组织工作主要包括:
①信息收集和及时上报控制中心调度员和车站管理者‘
②组织人员 到位，按照设备故障处理指南或有关预案进行处理；
③当需要改变行车组织办法时，应立即安排好人员组织行车，控制好安全关键点、确保行车安全；
④紧急情况发生时，应控制事态扩大，必要时寻找和挽留目击证人；
⑤组织维持乘客服务；安排播放运营信息广播，填写、摆告示，向乘客做好解释工作。
3-2

## Slide 44
了解车站行车作业的要求
对车站行车作业的基本要求如下：
（1） 严格执行单一指挥制。车站行车作业由车站行车值班员统一指挥，列车在车站时，列车司机应该在车站行车值班员的指挥下进行工作，而车站行车值班员应该执行行车调度员的命令。
（2） 遵守纪律，按图行车。认真执行行车规章制度，遵守劳动纪律，办理作业要正确、及时，严禁违章作业。当班要精神集中，服装整洁，佩戴标志，保证车站安全和不间断按列车运行图接发车。
（3） 作业联系及时准确。联系各种行车事宜时，必须程序正确，用语规范，内容完整，严防误听、误解和臆测行事。
（4） 发送列车目迎目送。发送列车严肃认真，姿势端庄。认真做好看、听、闻，确保列车安全运行。
（5） 新车报表填写齐全。应按规定内容认真填写各种行车报表，保证报表完整、整洁。
3-3

## Slide 45
掌握车站行车作业标准
4

## Slide 46
掌握接发车作业基本程序
城市轨道交通车站接发车作业的基本程序为：办理闭塞，准备进路，发出列车，迎接入列车，解除闭塞。其中，办理闭塞与准备近路两项作业，正常情况下由控制中心办理，非正常情况下由车站办理。
4-1

## Slide 47
办理闭塞
（1）控制中心办理闭塞。城市轨道交通系统一般都采用自动闭塞，也就是说区间闭塞是自动办理的，随着列车的运行，自动完成闭塞作业。
（2）车站行车值班员办理闭塞。
当新线投入正式运营前，通常采用半自动闭塞法，由区间两端车站行车值班员在ATS工作站上排列进路，办理闭塞，当区间两端车站闭塞表示灯均亮时，表示闭塞完成。
（1）控制中心办理：①在行车自动化时，控制中心ATS根据使用列车运行图及列车运行实际情况，通过车站联锁设备自动排列进路、实时控制接发车作业。在ATS功能故障时，列车进路由调度人员人工排列。
②在调度集中时，由行车调度员通过进度控制终端控制管辖线路上的信号机、道岔，人工排列列车进路。
（2）车站办理：区间进路由车站行车值班员办理。
准备进路
发出列车
发车站接到接车站承认闭塞的电话号码后，填写路票，交给司机，向司机显示发车手信号。列车发出后，发车站向接车站和行车调度员报名，并填写《行车日志》。

## Slide 48
接入列车
接车站在列车停车位置向司机显示停车手信号。列车整列到达停妥后，向列车司机收取路票。
接除闭塞
接车站在正列车发出或进入折返线，且接车进路准备妥当后，向发车站发出到达列车闭塞解除的点好记录号码，向行车调度员点名，并填写《行车日志》。
后者称为调车进路。采用电气集中联络设备时，列车进路办理在车控制台进行。采用微机联络时，进路办理在操作员工作站上进行。

## Slide 49
掌握折返作业基本程序
折返作业指的是列车沿着折返线开行，进而改变开行方向的作业。
4-2
站后折返
站前折返
混合折返是站前、站后折返混合布置的折返线路
混合折返

## Slide 50
掌握折返作业基本程序
折返作业分调度集中控制和车站控制两种
4-2
站前折返

## Slide 51
思考题
（1）城市轨道交通车站与行车相关的分类方法有哪几种？
（2）简述城市轨道交通车站行车组织层次。
（3）简述车站行车组织工作的主要内容。